## Slide 1
Název SŠ: | SOU Uherský Brod
Autor: | Ing. Jan Weiser
Název prezentace (DUMu): | Přehled a zvláštní typy zapalování
Tematická oblast: | Zapalování
Ročník: | 2.
Číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0369
Datum vzniku: | leden 2013
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

## Slide 2: ANOTACE
Záměrem této sady výukových materiálů je poskytnout žákům informace o zdrojích elektrické energie používaných v motorových vozidlech, jejich principech, konstrukci, provozu, údržbě a závadách a opravách.
Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Elektronika.
Konkrétně tato prezentace je zaměřena na přehled typů zapalování a zvláštní typy zapalování.

## Slide 3: Typy zapalování - shrnutí
 | Bateriové | Tranzis-torové | Elektronické | Plně elektronické
Zdroj impulzů | mechanický | elektronický | elektronický | elektronický
Regulace předstihu | mechanická | mechanická | elektronická | elektronická
Rozdělování vysokého napětí | mechanické | mechanické | mechanické | elektronické

## Slide 4: zvláštní Typy zapalování
Kondenzátorové zapalování:
k akumulaci energie se využívá kondenzátor
jako spouštěč impulsu se používá tyristor
používá se pro vysokoobrátkové motory
Magnetové zapalování
nemá akumulátor
potřebný proud v primárním vinutí zapalovací cívky vzniká indukcí rotujícího magnetického pole
Druhy magnetového zapalování:
rotující cívka pevný pernamentní magnet
rotující pernamentní magnet a stálá cívka
jednoduché, pro činnost nepotřebuje akumulátor
se zvyšujícími otáčkami je silnější jiskra
jednoduché motory, sekačky, letectví

## Slide 5: zvláštní Typy zapalování
Piezoelektrické zapalování
energie pro jiskru se získává mechanickým tlakem na piezoelektrické krystaly
Každý výrobce má vlastní technický vývoj, proto se v historii můžeme setkat s mnoha odlišnostmi a technickými zvláštnostmi.
Protože je vývoj nákladný, stále více výrobců díly zapalování nakupuje od několika málo světových výrobců = systémy zapalování se sjednocují, liší se jen tvarem a velikostí součástí.

## Slide 6: kontrolní otázky
Vyjmenujte čtyři základní typy zapalování.
Jak se v historii vyvíjelo zapalování?
Jaké znáte další typy zapalování?
Popište stručně magnetové zapalování.
Popište stručně kondenzátorové zapalování.
Popište stručně piezoelektrické zapalování.

## Slide 7: ZDROJE
GSCHEIDLE, Rolf a kol. Příručka pro automechanika. Praha: Sobotáles CZ, 2007, ISBN 978-80-86706-17-7.
Ing. ZDENĚK, Jan; Ing. ŽDÁNSKÝ, Bronislav; Ing. KUBÁT, Jindřich. Elektronika motorových vozidel I. Brno: Avid, spol. s r.o., 2009, ISBN 978-80-87143-13-1.