## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 13
Anotace | Druhy vozidel
Klíčová slova | automobil, motor, skupina, hmotnost, označení.
Předmět | Automobily
Autor, spoluautor | Bc. Ladislav Hajný
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 1. ročník - Mechanik opravář motorových vozidel
Speciální vzdělávací potřeby | Ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana
Druhy vozidel
VY 32 INOVACE_13_246

## Slide 2
Motocykly
Kategorie „L“
Osobní automobily
Kategorie „M“
Druhy silničních vozidel

## Slide 3
Nákladní automobily
Kategorie „N“
Přípojná vozidla
Kategorie „O“
Druhy silničních vozidel

## Slide 4: Druhy silničních vozidel
Traktory
Kategorie „T“
Ostatní vozidla
Kategorie „R“

## Slide 5
Základní pojmy vozidel
Vozidlo je dopravní prostředek a jeho provoz je vymezen podmínkami
Zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Vyhláška MDS č.341/2002, o schvalování technické způsobilosti a o techn. podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Silniční vozidla - jsou motorová nebo nemotorová vozidla určená k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věci.
Zvláštní vozidla -jsou vozidla určená k jiném účelům než k provozu na PK, ale může být k provozu na PK schváleno.

## Slide 6
Základní rozdělení vozidel

## Slide 7: Základní druhy vozidel
Vozidla kategorie "L",L1,L3,L4,LM - motocykly,L2,L5 – tříkolky
Motocykl - MT - je vozidlo určené pro dopravu jedné nebo dvou osob za sebou s oporou pro kolena řidiče, bez šlapadel.
Skútr – S - bez opory kolen, bez šlapadel, prostor pro nohy v nosné části ochrana přepravovaných osob.
Mokik – MK - malý motocykl, největší rychlost do 50km/hod., objem nejvýše do 50ccm, stupačky a nožní startování (pákou).
Moped – MP - konstrukční rychlost do 50km/h, objem nejvýše do 50ccm, pro jednu osobu, šlapadla pro startování, která zároveň slouží jako opora nohou.
Motocykl – TS - pro sportovní účely
Motokolo – ML - jízdní kolo opatřené trvale připojeným hnacím motorem.

## Slide 8
Základní druhy vozidel
O.A. - osobní automobily M1, určené k přepravě nejvíce 9 osob včetně řidiče a zavazadel. Dle karoserie dělíme do tří skupin.
1/ O.A. s uzavřenou karoserií.
Tudor - dvoudveřová karoserie, nejméně 4místa ve dvou řadách sedadel, již se nevyrábí - není uveden ve vyhlášce.
Sedan –„SE“ 2 - 4 dveře, nejméně 4místa ve dvou řadách s nerozděleným prostorem pro přepravované osoby, uzavřená karoserie se stupňo- vitou zádí, tuhá střecha může mít střešní okno nebo posuvný plátěný otevíratelný kryt.
Hatchback – „H“ splývavá záď, otevíratelné víko v téměř celé ploše, zavěšení 3-5tých dveří u střechy vozidla. Ford Ka, Felicia apod.

## Slide 9
Základní druhy vozidel
Liftback - „L“ za spodní hranou okna 3-5tých dveří je vodorovná nebo téměř vodorovná plocha (odsazení), zad. víko se otvírá v celé ploše, závěsy u střechy vozidla.(Opel Vectra, Škoda (Octavia)
Limuzína - „Li“ rozměrná karoserie, dělitelná přepážka prostoru pro cestující, 4 nebo více míst k sezení nejméně ve dvou řadách, další sedadla mohou být sklápěcí. 4-6 dveří.
Kupé - „KU“ uzavřená karoserie, omezený zadní prostor pro cestující, 2-3místa k sezení v předu, pevná nebo sklopná zadní sedadla, 2 boční dveře. Střecha se snižuje v zad. části pro cestující.
Osobní Kombi - konstrukce zadní části oproti sedanu je zvětšena tak, že „KO“ vnitřní prosto kombi je oproti sedanu větší - uspořádání sedadel - 2řady se sklopnými zadními opěradly - zvětšení ložné plochy – přístup - 3tí nebo 5té výklopné dveře.

## Slide 10
Základní druhy vozidel
Sedan Kupé Hatchback Liftback
Limuzína Kombi MPV Offroad
Pick-up Skříň Wagon Grand Turismo

## Slide 11
Základní druhy vozidel
2/ O.A. s měnitelnou karoserií
Kabriolet - „KA“ nejméně 4místná karoserie - 2 řady sedadel - sklápěcí čalouněná střecha - rámy dveřních a bočních oken spouštěné se skly nebo jsou odnímatelné - čelní rám se sklem - pevný.
Polo kabriolet nejméně 4 místa - 2 řady sedadel - skládací čalouněná střecha, pevný rám nad bočními dveřmi - čelní rám se sklem - pevný.
Roadster 2-3 místa v jedné řadě sedadel - může mít nouzová místa nebo Kabriolet zvětšený prostor pro zavazadla - skládací čalouněná střecha - rámy dveří se spouštějí spolu se skly / skládací odnímatelné, čelní rám se sklem - pevný.
Kabriolet Polo kabriolet Roadster (Spider)

## Slide 12
Základní druhy vozidel
3/ O.A. s otevřenou karoserií
Turer nejméně 2 místa - sedadla ve dvou řadách - skládací jednoduchá plátěná střecha - dveřní a boční okna lze demontovat spolu s rámem - čelní rám okna - sklopný, odnímatelný.
Roadster - „RO“ 2-3 místa v jedné řadě sedadel - střecha jednoduchá plátěná - dveřní a boční okna odnímatelné - čelní sklo sklopné -použití pevné skořepinové střechy (Hard-top) možné.
Morgan „Turer“ Seven „Roadster“

## Slide 13
Základní druhy vozidel
Kategorie vozidel M2; M3 – autobusy:
Autobus- uzavřená karoserie - doprava více než 9 sedících osob včetně řidiče popř.. dalších stojících osob a zavazadel
M2 – přeprava osob s více jak 9 místy k sezení bez řidiče, mc < 5 t
M3 – přeprava osob s více jak 9 místy k sezení bez řidiče, mc > 5 t
Dělení podle velikosti
velký autobus - obsaditelnost 23 a více pasažérů
malý autobus - obsaditelnost 9 - 22 pasažérů
minibus - obsaditelnost 9 - 16 pasažérů
midibus - obsaditelnost 17 - 22pasažérů
Třída I. - městský autobus – „ME“ má potřebný počet dveří pro nástup a výstup pasažérů - místa k sezení - více míst pro stojící osoby

## Slide 14
Základní druhy vozidel
Třída II. - meziměstský autobus – „MM“ jedny / dvoje - dveře - dvoumístná sedadla ve směru jízdy po obou stranách - více sedadel k sezení než k stání.
Třída III. - dálkový autobus - autokar – „DA“ autobus jen pro sedící pasažéry s prostorem pro zavazadla - sedadla - pohodlnější s loketními opěrkami – místa pouze k sezení
Zvláštní konstrukce autobusů
Poschoďový autobus - přepravované osoby ve dvou podlažích.
Kloubový autobus - dva díly - spojené kloubem nebo točnicí - díly karoserie spojené měchem - samostatně se díly nedají provozovat ani s jinými vozidly v (soupravě).
Trolejbus používá se k přepravě více než 9ti osob včetně obsluhy a dalších stojících pasažérů včetně jejich zavazadel. Jedná se o drážní vozidlo, které má výjimku
k provozu na pozemních komunikacích.

## Slide 15
Základní druhy vozidel
Kloubový autobus ME Městský autobus ME
Dálkový autobus DA Meziměstský autobus MM

## Slide 16
Základní druhy vozidel
Midibus
Minibus
Trolejbus
Poschoďový autobus

## Slide 17
Základní druhy vozidel
Nákladní automobily kategorie N1 - N3
1/ do této kategorie patří také i dříve uváděné dodávkové automobily - jsou určeny k dopravě nákladů - do celkové užitečného zatížení 1 500 kg. (DA)
a/ Pick - up D.A. s otevřeným ložným prostorem - ohraničen pevnými boky a zadními výklopnými dveřmi - kabina řidiče je uzavřená. Může být vybaven plachtou s oblouky - demontovatelné.
b/ Valníkový dodávkový automobil - otevřený ložný prostor s odnímatelnými bočnicemi a zadním čelem, budka řidiče a spolujezdce uzavřená, může být s odnímatelnými oblouky s plachtou.
c/ Skříňový dodávkový automobil - má uzavřenou kabinu pro obsluhu i pro přepravu nákladu, s přepážkou nebo bez.
Kategorie vozidel N1 se i přes podobnost odlišuje od kategorie M1 tím, že prostor pro náklad je vždy větší než prostor pro cestující (posádku). U kategorie M1 platí obráceně.

## Slide 18
Základní druhy vozidel
Pick - up
Valník – dvojitá kabina
Skříňový dodávkový
Valník s plachtou

## Slide 19
Základní druhy vozidel
2/ Nákladní automobily pro přepravu nákladů všeho druhu – maximální užitečné zatížení od 1 500 kg výše.
Kategorie N.A.se dělí podle celkové hmotnosti -
Lehké - N1 - 1 500 - 3 500 kg N1 – vozidlo, jehož mc < 3,5 t
Střední - N2 - 3 500 - 12 000 kg N2 – vozidlo, jehož 3,5 < mc ≤ 12 t
Těžké - N3 - 12 000 kg → N3 – vozidlo, jehož mc > 12 t
Kategorie N.A. podle ložného prostoru –
a/ Valníkové automobily „V”- mají otevřený ložný prostor, odnímatelné bočnice a čela - plachta s oblouky odnímatelné, uzavřená budka pro obsluhu

## Slide 20
Základní druhy vozidel
b/ Sklápěčkové automobily „K”- sklápěcí plošina nebo korba,uzavřená budka pro obsluhu,sklápění do tří stran,zvláštní sklapěč Dump-car, sklapění pouze dozadu - ochranný štít nad budkou řidiče.
c/Skříňové automobily „S” - uzavřený prostor pro náklad a obsluhu, přístup otevíracími zadními - bočními dveřmi.
Tahače - kategorie N1 - N3
Tahač - motorové vozidlo,které je určeno svou konstrukcí a vybavením k tažení
přívěsů a návěsů.
Dělení podle použití -
a/ Tahač přívěsů „TP” - má závěsné zařízení pro přívěs
b/ Tahač návěsů „TH” - vybaven točnicí pro uložení návěsu.

## Slide 21
Základní druhy vozidel
Valník s plachtou
Sklápěč
Skříňový valník
Dempr – 105 m3

## Slide 22
Základní druhy vozidel
Jízdní souprava s návěsem
Jízdní souprava s přívěsem
Jízdní souprava s návěsem USA
Autovlak - Austrálie

## Slide 23
Základní druhy vozidel
Traktory „TR“ - tažení, nesení a pohon hospodářského nářadí a strojů v zemědělství a lesnictví, pro vykonávání práci zejména tažnou silou.
Rozdělení - Kolový traktor - „KO“ Pásový traktor - „PA“ Malotraktor - „MA“

## Slide 24
Základní druhy vozidel
Pracovní stroje „S“
a/ pracovní stroj samojízdný může na komunikace-jeho konstrukce a vybavení je jen pro vykonávání prací - vlastní zdroj pohonu - není určen pro přepravu nákladu - finišer, parní válec, rypadla apod.
b/ pracovní stroj přípojný
Přípojná vozidla „PV“ kategorie O1 - O4
podle účelu -
1/ Přívěsy připojují se za tažná vozidla, která přenáší jeho nepodstatnou tíhu spoj tyč - oj.
Podle dopravního účelu -
a/ autobusové přívěsy - doprava osob a jejich zavazadel
b/ nákladní přívěsy - doprava nákladů všeho druhu - podle ložného prostoru se dělí podobně jako N.A.
c/podvalníky - přívěsy - nízko umístěná ložná plocha - doprava těžkých nákladů, stavebních strojů a rozměrných nákladů
d/ speciální přívěsy - doprava osob nebo věcí - zvláštní účely - oplen, cisterna apod.

## Slide 25
Základní druhy vozidel
2/ Návěsy - nesamostatná přípojná vozidla - připojení k točnici tahače nebo návěsný čep - přenáší podstatnou část celkového zatížení. Rozdělení podobné jako přívěsy.
3/ Postranní vozík - nesamostatné přípojné vozidlo s jedním kolem, které se
připojuje po straně k motocyklu nebo skútru.
4/ Přípojné pracovní stroje - tvoří celek se strojem - určeno pro vykonávání určité práce - kompresor, drtič větví apod.
Jízdní souprava - skládá se z tažného automobilu + jeden nebo několik přívěsů. Autobusová, nákladní a speciální.
"R" ostatní vozidla, která nelze zařadit jinam.

## Slide 26
Základní druhy vozidel
Finišer
Zhutňovač (parní válec)
Pracovní stroj - bagr
Přípojný stroj (kompresor)

## Slide 27
Základní druhy vozidel
Přívěs „Oplen“
Přívěs podvalník pro dopravu pracovních strojů
Přívěs cisterna
Přívěs za traktor

## Slide 28
Základní druhy vozidel
Boční motocyklový vozík
Návěs
Jízdní návěsová souprava

## Slide 29
Tato prezentace, ukazuje základní druhy vozidel jejich značení a rozdělení. Není možné ukázat všechny druhy vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb. a vyhlášky MDS č.341/2002 a přiřadit k nim fotografie.
Cvičení:
Při chůzi po městě nebo po silnici se pokuste zařadit jednotlivá vozidla ke druhům a kategoriím vozidel uvedené v této prezentaci.
Děkuji za pozornost

## Slide 30: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Použité zdroje
Publikace:
M. Pilárik, J. Pabst - Automobily I. Informatorium
Zákon č. 56/2001 Sb.
Vyhláška MDS č.341/2002
V prezentaci použity vlastní citace, vyjma fotografií z volně dostupných zdrojů:
http://hdwpapers.com/ducati_multistrada_620_2006_wallpaper-wallpapers.html
http://www.autoforum.cz/predstaveni/skoda-octavia-iii-combi-ceske-ceny-od-364-900-kc-za-kombi-priplatite-30-tisic/obrazek/22
http://www.tatra.cz/nakladni-automobily/odvetvovy-katalog/stavebnictvi/
http://www.auto.cz/krone-skrinove-navesy-dvoji-provedeni-3838
http://www.deingarten.de/wp-content/uploads/2012/03/traktor.jpg
http://www.tatra.cz/cache/images/galleryPreviewBig/tatra_7z0r9t_vyprostovak.jpg
http://www.benzin.sk/index.php?selected_id=101&article_id=1425
http://www.marcopolochina.com/html_products/MIDI-BUS-62.html

## Slide 31: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Použité zdroje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autobus
http://www.praha.mercedes-benz.cz/dodavkova-vozidla/karta-vozidla/sprinter/valnik/#
http://www.glocar.cz/galery/euro/104-0469_IMG.jpg
http://www.csaomoravany.cz/editor/image/stranky3/Image/skrine/01_v.jpg
http://p-z.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/dampry/pevne-dampry
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Scania_124L-Galliker_%28B%29-2003..jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamion
https://www.google.cz/search?q=Maloktraktor&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a
http://www.tmw.cz/data/img/vyrobni_program/lesotech/big/lesotechnika_1.jpg
http://forum.valka.cz/attachments/1945/P50N_1.JPG
http://www.schwarzmueller.com/typo3temp/pics/J_PSanh3ASP_PIC1_528632efba.jpg
http://galerie.albumfotek.cz/2467/?page=view&foto=73476