## Slide 1
Nosníky roštové
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0762
Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_OK_TP_16
Název školy | Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování s.r.o., Zádveřice č. 5, Zádveřice –Raková, 763 12
Autor | Ing. Josef Kůra
Tematický celek | Odborné kreslení
Ročník | 3. Ročník
Datum tvorby | Únor 2013
Anotace
Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru tesařské práce. Prezentace obsahuje nosníky roštové. Popisuje účel roštových nosníků, jejich spojeni a ztužení tesařskými skobami a ocelovými svorníky s ocelovými hmoždíky.

## Slide 2: Nosníky roštové
Rošty
Trámy roštu se spojují a ztužují
- tesařskými skobami – zatloukají se od středu ve tvaru V
vzepětí roštu je 0,75% rozponu.
Účelem roštu je získat únosnější nosník, než jsou dva nebo tři trámy obdélníkového průřezu, které se jen volně na sebe položí.
- ocelovými svorníky s ocelovými hmoždíky, svorníky se
vkládají do svislé provrtaných trámů- hlavami nahoru a
maticí dolů. Mezi trámy jsou vloženy ocelové
hmoždíky Bulldog
- Ocelovými svorníky nebo ozuby s klíny a ocelovými
svorníky, nebo dřevěnými hmoždíky s ocelovými
svorníky.

## Slide 3: Nosníky roštové
Roštový nosník ztužený tesařskými skobami
0,75% l=45
vzepětí
Impregnované podložky
l =
6000
T.SK.400
v = 500
v =520
2x260x260

## Slide 4: Nosníky roštové
Roštový nosník ztužený ocelovými svorníky a hmoždíky Bulldog
l =
7000
P = 40knN
3x200x200
q = 9,5kN/m´
HM.BULLDOG 100x100
SV20x800

## Slide 5: Nosníky roštové
Zodpovězte následující otázky:
Odpovědi:
1. Co je účelem roštu?
2. Jak spojujeme a ztužujeme trámy roštu
a)
Tesařskými skobami
b)
Ocelovými svorníky s ocelovými
hmoždíky
3. Jak zatloukáme u roštu tesařské skoby?
Získat únosnější nosník
Zatloukají se od středu ve tvaru V
4. Co vkládáme mezi trámy roštu při
ztužení ocelovými svorníky?
Ocelové hmoždíky Bulldog
5. Jaké je vzepětí u roštu spojeny
tesařskými skobami?
Vzepětí je 0,75% rozponu

## Slide 6: Nosníky roštové
Roštový nosník ztužený tesařskými skobami
b)
Vzepětí 0,75% délky
d)
l =
6000
c)
v = 500
v =520
a)
6. Jaký rošt je na obrázku?
7. Popiš jednotlivé části roštu
a)
Trámy roštu
b)
c)
Tesařská skoba
d)
Impregnovaná podložka

## Slide 7: Nosníky roštové
Roštový nosník ztužený ocelovými svorníky a hmoždíky Bulldog
l =
7000
P = 40knN
a)
q = 9,5kN/m´
c)
b)
8. Jaký rošt je na obrázku
svorník
9. Popiš jednotlivé části roštu
a)
Trámy roštu
b)
c)
Hmoždíky Bulldog
d)
Impregnovaná podložka
d)
Použité zdroje: Odborné kreslení pro 3. ročník učebního oboru Tesař, PaedDr. Pavel Kačena – Ing. Miroslav Šulc, INFORMATORIUM, Praha 1994. ISBN 80-85427-49-4, Archiv autora