## Slide 1
Povrchové úpravy vnějších omítek
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0762
Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_TE_ZP_09
Název školy | Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování s.r.o., Zádveřice č. 5, Zádveřice –Raková, 763 12
Autor | Ing. Josef Kůra
Tematický celek | Technologie
Ročník | 3. Ročník
Datum tvorby | Prosinec 2012
Anotace
Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru zednické práce. Prezentace obsahuje výklad technologie povrchových úprav vnějších omítek .

## Slide 2: Povrchové úpravy vnějších omítek
Povrchové úpravy vnějších omítek:
nátěry
nástřiky
obklady
Funkce:
estetická
zabránění pronikání vody (do omítky a do zdiva)  vyšší tepelně izolační schopnosti
před nanášením nátěru nebo nástřiku musí být vrchní vrstvy omítky dostatečně vyschlé
na vlhký podklad lze nanášet pouze vápenné nátěry

## Slide 3: Povrchové úpravy vnějších omítek
Vápenné nátěry
podkladem pod nátěry je opačokování řídkým vápenným mlékem
natíráme je štětkou (nutné 2 až 3 krycí nátěry) nebo stříkáme pistolí (1 až 2 nástřiky)
natírání se nesmí provádět na plochy ozářené sluncem, nejvhodnější je vlhké a chladné počasí
pro lepší trvanlivost se do vápenného mléka přidává asi 1/5 cementu
Nátěry vnějších omítek:
vápenné a vápenocementové
vápenolatexové
cementové
nátěry fasádními silikonovými barvami

## Slide 4: Povrchové úpravy vnějších omítek
Vápenolatexové nátěry
nanášíme na navlhčenou a předem opačokovanou plochu
nátěr provádíme malířskou štětkou
do vápenného mléka přidáváme asi 5% latexového pojiva
základní nátěr provádíme ze stejně objemného dílu odleženého vápna a bílé venkovní latexové barvy
další nátěry provádíme ze 3 dílů vápna a 2 dílů bílého latexu a barevného pigmentu
směs ředíme vodou
cementové nátěry
základní nátěr mícháme ze 3 dílů cementu, ½ dílu odleženého vápna a 8 dílů vody
nátěr nanášíme štětkou
druhý nátěr je ze 2 dílů cementu, 1 dílu vápna a 7 dílů vody

## Slide 5
Povrchové úpravy vnějších omítek
závěrečná vrstva se skládá z 1 dílu cementu, 1 dílu mramorové moučky a 1/3 dílu vápenného hydrátu
do směsi přidáváme vodu tak, aby měl nátěr hustotu olejové barvy
druhý a třetí nátěr nanášíme štětkou nebo malířskou stříkačkou
přísady do nátěrové hmoty:
          práškové barevné pigmenty (v poměru 1:10 až 1:30 s cementem, u bílých cementů až 1:100)
          kazeín
          fermež (1 až 3 litry na 100 l nátěru)
          vodotěsné přísady

## Slide 6
Zodpovězte následující otázky: | Odpovědi:
Vyjmenujte povrchové úpravy vnějších omítek. | 
Jaká je jejich funkce? | 
Jaké znáte nátěry vnějších omítek? | 
Na jaký povrch se nesmí nanášet vápenný nátěr? | 
nátěry, nástřiky, obklady
estetická, zabraňují pronikání vody do omítky a do zdiva
Povrchové úpravy vnějších omítek
vápenné a vápenocementové, vápenolatexové, cementové a nátěry fasádními silikonovými barvami
plochy ozářené sluncem
Použité zdroje: vlastní