## Slide 1
Výpočet spotřeby materiálu Porotherm
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0762
Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_MA_ZP_15
Název školy | Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování s.r.o., Zádveřice č. 5, Zádveřice –Raková, 763 12
Autor | Ing. Josef Kůra
Tematický celek | Materiály
Ročník | 3. Ročník
Datum tvorby | duben 2013
Anotace
Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru zednické práce. Prezentace obsahuje výpočet spotřeby materiálu u keramických cihel Porotherm.

## Slide 2: Výpočet spotřeby materiálu Porotherm
Rozměry cihly porotherm 44 P+D d/š/v: 24,7/44/23,8
Spotřeba cihel na 1m2
1000
1000
250
250
250
250
250
250
250
250
1
2
3
16
12
8
5
9
13
6
10
14
7
11
15
4
24,7
44
23,8

## Slide 3: Výpočet spotřeby materiálu Porotherm
Zadání:
Vypočítej spotřebu materiálu u keramických cihel POROTHERM pro objekt .
Rozměry objektu: délka objektu 11500 mm
šířka objektu 9800 mm
výška stěny 2750 mm
Otvory: dveře počet - 1ks 1600 x 2500 mm
okna počet - 5ks 1500 x 1750 mm
Tloušťka zdi: 450 mm
Nákres
11500
9800
8900
450
450

## Slide 4
Z jednoho rozměru objektu odečtěme tloušťku zdiva
šířka objektu 2x tloušťka zdiva šířka stěny pro výpočet
9800mm - ( 2x 450mm) = 8900mm
Rozměry objektu převedeme na metry:
šířka 8,9m
délka 11,5m
výška stěny 2,75m
Vypočítáme plochu stěn:
šířka x výška x počet stěn
a) 8,9m x 2,75m x 2 ks = 48,95m2
délka x výška x počet stěn
b) 11,5m x 2,75m x 2ks = 63,25m2
---------------------------------------------------------------------
Celkem 112,2m2
Výpočet spotřeby materiálu Porotherm
ŘEŠENÍ:

## Slide 5: Výpočet spotřeby materiálu Porotherm
4. Vypočítáme plochu jednotlivých otvorů
a) vstupní dveře 1600mm x 2500mm převedeme na metry 1,6m x 2,5m
šířka dveří x výška dveří
1,6m x 2,5m = 4,0m2
b) okna 1500mm x 1750mm převedeme na metry 1,5m x 1,75m
šířka okna x výška okna x počet oken
1,5m x 1,75m x 5 ks = 13,125m2
Celkem dveře a okna: 4,0m2 + 13,125m2 = 17,125m2
5. Od plochy stěn odečteme plochu otvorů
plocha stěn - plocha otvorů
112,2m2 - 17,125m2 = 95,075m2
6. Plochu stěny bez otvorů vynásobíme spotřebou cihel na 1 m2
( spotřeba cihel na 1m2 je 16ks)
plocha stěn x spotřeba cihel na 1m2
95,075m2 x 16 ks = 1521,2ks cihel
zaokrouhlíme nahoru na 1522 cihel
7. Vypočítaná spotřeba cihel pro zadaný objekt je 1522 ks cihel.

## Slide 6: Výpočet spotřeby materiálu Porotherm
Použité zdroje: vlastní
Zodpovězte následující otázky: | Odpovědi:
Jaká je spotřeba cihel POROTHERM 44 P+D na 1m2 | 
2. Jak vypočítáme plochu stěny | 
16ks
Šírku stěny násobíme výškou stěny