## Slide 2: Dřevoobráběcí stroje
pily
frézky
vrtačky
dlabačky
brusky

## Slide 3: FRÉZKY
Tloušťkovací frézka
obrázek

## Slide 4
Tloušťkovací frézka
opracovává masivní materiál otáčejícím se nástrojem
upravuje hladkost povrchu
upravuje přesnou tloušťku materiálu

## Slide 5: Části stroje
Stůl
Nožová hřídel
Rýhovaný posuvný válec přední
Hladký posuvný válec zadní
Přítlačné patky
Zarážka proti zpětnému vrhu
Řemenice
Elektromotor
Variátor
Stolový válec

## Slide 6: Schéma stroje

## Slide 7: Parametry
pracovní šířka stroje – 630 mm
max. tloušťka materiálu – 200 mm
nožová hřídel – průměr – 125 mm otáčky – 5 000 ot./min
celkový výkon elektromotoru – 9 kW