## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 38
Anotace | Výuka strojního obrábění
Klíčová slova | Technologie obrábění, řezné podmínky, BP, třískové obrábění, plocha obrábění,
Předmět | Odborný výcvik
Autor, spoluautor | Josef Šindelář
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor, výukové panely, pomůcky
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, stroje, nástroje
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 2,3. ročník, žáci 16 – 19 let, Mechanik seřizovač , Obráběč kovů
Speciální vzdělávací potřeby | ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana
Základy strojního obrábění
VY_32_INOVACE_38_756

## Slide 2: ZÁKLADY STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ
1.
Technologie obrábění

## Slide 3: Technologie strojního obrábění
Technologie strojního obrábění se zabývá obráběcími procesy, při kterých se realizuje změna tvaru obráběné součásti odebíráním materiálu ve formě třísek / TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ/
Obráběcí metody se člení na metody charakterizované použitým nástrojem:
  s definovanou geometrií břitu - soustružení, vrtání, vyvrtávání, hoblování a obrážení, protahování a protlačování, atd.,
  s nedefinovanou geometrií břitu - broušení, honování, lapování, superfinišování atd.

## Slide 4: Obráběné plochy
Při obrábění se rozlišuje obráběná, obrobená a přechodová plocha.
Dalším důležitým parametrem obrobku je kvalita obrobené plochy - (drsnost povrchu, stav povrchové vrstvy).

## Slide 5: Obráběné plochy
1
2
3
OBRÁBĚNÁ PLOCHA
OBROBENÁ PLOCHA
PŘECHÓDOVÁ PLOCH
1
2
3
SOUSTRUŽENÍ
FRÉZOVÁNÍ

## Slide 6: Plochy na obrobku
Obrobek je to obráběný nebo již obrobený předmět. Předmět, který se teprve bude obrábět se nazývá polotovar.
Obráběná plocha je část povrchu obrobku, ze které bude odebírán materiál.
Obrobená plocha je plocha, vzniklá obráběním.
Plocha řezu je plocha, vzniklá těsně za břitem nástroje.

## Slide 7: Řezný pohyb
Řezný pohyb je vzájemný pohyb mezi obrobkem a nástrojem a skládá se obvykle ze dvou složek:
Ze složky hlavního řezného pohybu, která se shoduje se základním pohybem obráběcího stroj (vřeteno u soustruhů, vrtaček, frézek, smýkadlo u obráběček), může být otáčivý, přímočarý nebo složený.
Ze složky vedlejšího řezného pohybu, která se skládá ze dvou pohybů:
  posuv - spolu s hlavním řezným pohybem, umožňuje obrábění, je obvykle kolmý na směr hlavního řezného pohybu, vykonává jej nástroj nebo obrobek
  přísuv – umožnuje nastavení hloubku řezu

## Slide 8: ZÁKLADY STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ
Bezpečnost práce na obráběcích strojích

## Slide 9: Desatero hlavních zásad bezpečnosti práce při obsluze obráběcích strojů na kov
Každý pracovník musí být seznámen s ČSN EN 12415, ČSN EN 12478 a ČSN
EN 12840 „Bezpečnostní požadavky pro soustruhy a obráběcí centra“ a s návodem k obsluze stroje.
Pracovník nesmí obsluhovat žádný stroj nebo zařízení, jehož obsluha a používání mu nepřísluší z titulu přikázané práce.
Úmyslné vyřazování bezpečnostních a ochranných zařízení z činnosti je považováno za porušení bezpečnostních předpisů.

## Slide 10
Nebezpečí zachycení pohybujícími se částmi stroje lze čelit také správným pracovním ustrojením, tj. nepoškozeným pracovním oblekem (pracovní kalhoty a pracovní blůza nebo pracovní kombinéza). Je zakázáno používat pracovní plášť nebo zástěru.
Důležitým doplňkem pracovního ustrojení je správná obuv. Kožená pracovní obuv podstatně snižuje nebezpečí proříznutí podrážky třískami, pořezání chodidla a prstů nohy. Není dovoleno pracovat v lehké plátěné obuvi nebo otevřených sandálech.
Obsluhující před započetím práce na stroji musí odložit prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, vázanky, šály apod., neboť zvyšují nebezpečí zachycení rotujícími částmi stroje.

## Slide 11: Povinnosti obsluhujícího před zahájením práce na stroji
prohlédnout stroj, zkontrolovat jeho části, např. ochranná, spouštěcí a vypínací zařízení;
ověřit, zda ovládací páky jsou ve správných polohách;
překontrolovat funkci upínacího zařízení;
zvolit správný nástroj, zkontrolovat jeho opotřebení a upnutí;
nastavit ochranná zařízení do činné polohy, pokud charakter práce vyžaduje jejich použití;
u číslicově řízených strojů překontrolovat základní funkce podle dodaného testovacího programu.

## Slide 12: Povinnosti obsluhujícího za provozu stroje
při výměně obrobků a nástrojů, při měření, kontrole jakosti povrchu apod. se zpravidla musí zastavit vřeteno stroje;
do upínacího zařízení je dovoleno upínat pouze takové předměty, pro které je určeno a jejichž tvar a velikost zaručují dokonalé upnutí;
hrozí-li při upnutí nebo výměně obrobků a nástrojů nebezpečí pořezání nebo popálení rukou, lze používat ochranné rukavice. Stroj nebo příslušná strojní část (vřeteno) přitom nesmí být v chodu. Při vlastní obsluze stroje (během obrábění) však musí být rukavice sejmuty. Úrazy vzniklé v důsledku zachycení rukavice rotujícím nástrojem, upínacím zařízením nebo obrobkem mají zpravidla těžké následky;

## Slide 13
při výměně těžších obrobků, upínacích zařízení a přípravků je nutno používat zdvihací zařízení;
není-li stroj vybaven ochranným zařízením (krytem) proti odletujícím třískám, nebo není-li zařízení možno použít, poslouží jako ochrana zraku ochranné brýle nebo obličejové štítky;
k odstraňování třísek se musí používat správné pracovní pomůcky, např. háčky, štětce, smetáky, škrabky apod.;
při nebezpečí zachycení vlasů je nutno chránit se čepicí nebo správně uvázaným šátkem.

## Slide 14: Povinnosti obsluhujícího po ukončení práce na stroji
uvést pracoviště do pořádku, zejména odstranit ze stroje třísky, prach,zbytky materiálu, řezné kapaliny apod.;
nástroje, nářadí, měřidla, zpracovaný materiál, pracovní a ochranné pomůcky uklidit na určená místa;
použité čisticí pomůcky, jako zaolejované, zamaštěné hadry, čisticí vlnu apod., uklidit do kovových nádob s víky. (Jinak hrozí nebezpečí samovznícení!).
Každé poškození nebo závadu na stroji obsluhující ihned nahlásí svému nadřízenému.

## Slide 15: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Souhrn učiva
Otázky pro opakování
Co je obráběná plocha
Základní rozdíl mezi soustružením a frézováním
Základní povinnosti při práci na strojích
Co to je řezný pohyb

## Slide 16: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Použité zdroje
MODERNÍ STROJÍRENSTVÍ pro školu a praxi
Josef Dilinger a kol.
ISBN 978-80-86706-19-1
Technologie zpracování kovů 2
Ing. Adolf Frischherz
České vydání Mgr. Jaromír Pragač
ISBN 80-901657-2-9
Obrázky – vlastní tvorba