## Slide 2
Systém broušených cihel Porotherm CB
Zásady správného zdění z cihel Porotherm CB
Postup podobný jako u cihel P+D (pero+drážka)

## Slide 3
Systém broušených cihel Porotherm CB
Cihlu vždy opřeme pery do drážek a spustíme ji vedením v drážkách dolů na spodní vrstvu cihel. Nikdy ji neposouváme po ložné spáře. Setře-li bychom nanesenou maltu.

## Slide 4
Systém broušených cihel Porotherm CB
Cihly pokládáme opět podle zednické šňůry, která nám při správném založení 1.vrstvy ukazuje již pouze směr uložení cihel, nikoliv výšku.

## Slide 5
Systém broušených cihel Porotherm CB
Při zdění postupujeme směrem od obou rohů do středu, a tedy poslední cihlu je třeba uříznout na potřebný rozměr ideálně speciální řetězovou pilou s protiběžnými listy.

## Slide 6
Systém broušených cihel Porotherm CB
Případně zbylé spáry je nutné vždy vyplnit tepelně izolační maltou. V rohu musí být cihla oproti té spodní otočena o 90°. Dostatečná délka vazby (přesahu) cihel u Porotherm CB je 10 cm.
Ilustrace: Kliparty Office a archiv autora
Video