## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_06_A_09
Tematická oblast: | Kanalizační potrubí
Téma: | Dilatace potrubí
Autor: | Pavel Dittrich
Datum vytvoření: | září 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro studijní obor MIEZ, předmět INSTALACE VODY A KANALIZACE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 3
Dilatace potrubí
  U potrubí se zabýváme délkovou roztažností způsobenou změnou teploty okolí při provozu a montáži a teplotou kapaliny
  Pamatujme si, že nejvíce dilatují plasty a z nich nejvíc PE, pak měď a u ocele mimo délkových tras dilataci neřešíme.
  Výpočet:
  Dilatace=součinitel x délka x rozdíl teplot /mm/
Kanalizační potrubí
Notes: ko

## Slide 4
  Dilataci zachycují a vyrovnávají kompenzátory.Mezi kompenzátory a pevnými body musí být potrubí uloženo na kluzném uložení, hovoříme o dilatačním úseku
  Pro příklad uveďme, že 5 m dlouhá trubka z oceli při 50° rozdílu teplot se roztáhne o 3 mm, kdežto trubka z PE o 45 mm
  .
Kanalizační potrubí
Notes: ko

## Slide 5
    Jak zachytíme, odstraníme dilataci
    Co je to roztažnost
    Co je to dilatace
Kontrolní otázky
Notes: ko

## Slide 6
Miroslava Trnková Instalace vody a kanalizace I Praha 2001 Informatorium ISBN 80-86073-84-X
Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použité zdroje
Notes: ko