## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_06_B_04
Tematická oblast: | Domovní kanalizace
Téma: | Vpusti a přepady zařizovacích předmětů
Autor: | Pavel Dittrich
Datum vytvoření: | září 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro studijní obor MIEZ, předmět INSTALACE VODY A KANALIZACE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 3
Vpusti a přepady zařizovacích předmětů
Vpusti:
  Odvádí dešťovou vodu z ulic, dvorů a přilehlých prostranství.
  Nebo z povrchů podlah, sprch , koupelen a umyváren.
  Většinou jsou vybaveny zápachovou uzávěrou.
  Mohou být vyráběny i jako průtočné
  Mohou být vyráběny s uzávěrem proti vzduté vodě
Domovní kanalizace.
Notes: ko

## Slide 4
    Vyráběny jsou z litiny, keramiky a plastů.
    Přepady
    Zabrání tomu, aby voda přetekla ze zařizovacího předmětu
    U umyvadel je součástí jejich konstrukce
    U van a dřezů se montují dodatečně
    U většiny voda přepadá otvorem, ale některé konstrukce to nevyžadují
Domovní kanalizace.
Notes: ko

## Slide 5
    Proč je používáme
    Jaké druhy přepadů znáte
    Popiš průtočnou vpust
Kontrolní otázky
Notes: ko

## Slide 6
Miroslav Adámek a Aleš Jurečka Instalace vody a kanalizace II. Praha 2005 Informatorium ISBN 80-7333-033-4
Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použité zdroje
Notes: ko