## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_06_B_15
Tematická oblast: | Domovní kanalizace
Téma: | Materiály na výrobu zařizovacích předmětů
Autor: | Pavel Dittrich
Datum vytvoření: | září 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro studijní obor MIEZ, předmět INSTALACE VODY A KANALIZACE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 3
Materiály na výrobu zařizovacích předmětů
  Nejčastěji se používají keramika, kov a plasty
  Zdravotnická keramika:
  Používáme zdravotnický porcelán /diturvit/ , je to směs hlíny, živce, křemene a kaolínu. Běžně se používá na nejpoužívanější zařizovací předměty
  Chemická kamenina glazovaná se navrhuje pro dřezy a výlevky laboratoří a průmysl
  V současnosti se používá „umělý kámen „ - rozdrcený kámen slepený pryskyřicí, má odolný povrch
Domovní kanalizace.
Notes: ko

## Slide 4
    Kovové materiály:
    Používáme ocelový plechový výlisek, buď nerez nebo potažený smaltem. Nerez používáme jako antivandal provedení
    Plasty:
    V panelové výstavbě se používaly lamináty, dnes akryláty, ABS a polyesterová pryskyřice. Z plastu se vyrábí i tlačítka, sprchy, olivky baterií.
Domovní kanalizace.
Notes: ko

## Slide 5
    Co je to diturvit
    Co se vyrábí z glazované kameniny
    Z jakých materiálů se zhotovují zařizovací předměty pro veřejné zařízení
Kontrolní otázky
Notes: ko

## Slide 6
Miroslav Adámek a Aleš Jurečka Instalace vody a kanalizace II. Praha 2005 Informatorium ISBN 80-7333-033-4
Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použité zdroje
Notes: ko