## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_06_C_18
Tematická oblast: | Zařizovací předměty
Téma: | Části vnitřního vodovodu
Autor: | Pavel Dittrich
Datum vytvoření: | září 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro studijní obor MIEZ, předmět INSTALACE VODY A KANALIZACE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 3
Části vnitřního vodovodu
  Ležatý rozvod – jde od hlavního uzávěru budovy a končí u paty stoupaček .
  Stoupá v min. sklonu 0,5 % ke stoupačkám /odvzdušnění a odvodnění/
  Je osazen armaturami až po výtokové armatury
  Je vedeno pod stropem suterénu
  V drážkách ve zdi se izoluje proti rosení
Zařizovací předměty
Notes: ko

## Slide 4
  Stoupací potrubí – prochází všemi patry a končí u nejvyššího připojovacího potrubí
  Na patě je vybaveno uzavřením a vypouštěním
  Zakončeno je automatickým odvzdušněním na vrcholu stoupačky.
  Připojovací potrubí – od stoupačky k zařizovacímu předmětu
  Sklon 0,5 %, osazení armatur před spotřebičem
Zařizovací předměty
Notes: ko

## Slide 5
    Čím je zakončena stoupačka
    Co je na patě stoupačky
    Kde začíná ležatý rozvod
Kontrolní otázky
Notes: ko

## Slide 6
Miroslav Adámek a Aleš Jurečka Instalace vody a kanalizace III. Praha 2005 Informatorium ISBN 80-7333-050-4
Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použité zdroje
Notes: ko