## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_06_C_19
Tematická oblast: | Zařizovací předměty
Téma: | Uspořádání vnitřního vodovodu
Autor: | Pavel Dittrich
Datum vytvoření: | září 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro studijní obor MIEZ, předmět INSTALACE VODY A KANALIZACE, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 3
Uspořádání vnitřního vodovodu
  používáme dva druhy rozvodů :
  Větevný – je nejobvyklejší
  Jeho průměr potrubí se postupně zmenšuje
  Používáme ho u tlakových rozvodů, ale může se i použít u gravitačního /otevřeného/ systému
  Otevřený systém má na půdě nádrž, ležatý rozvod je nahoře a stoupačky vedou dolů
  Tento systém je nevýhodný /izolace, výtlačné potrubí,
Zařizovací předměty
Notes: ko

## Slide 4
  malý tlak v potrubí, regulace nátoku do nádrže, zamrznutí/
  Okruhový rozvod – méně častý, nejčastěji u občanských staveb
  Voda je přivedena ke spotřebičům z více stran
  Potrubí má stále stejný průměr
  Jeho použití je výhodné tam kde je více výtoků vedle sebe
Zařizovací předměty
Notes: ko

## Slide 5
    Jaký průměr má tlakový, větevný rozvod
    Co je otevřený systém
    Jaký průměr má otevřený systém
Kontrolní otázky
Notes: ko

## Slide 6
Miroslav Adámek a Aleš Jurečka Instalace vody a kanalizace III. Praha 2005 Informatorium ISBN 80-7333-050-4
Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použité zdroje
Notes: ko