## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_05_C_17
Tematická oblast: | Příslušenství otopných soustav
Téma: | Komíny – funkce a druhy
Autor: | Ing. Václav Nepokoj
Datum vytvoření: | Září 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro studijní obor MIEZ, předmětu VYTÁPĚNÍ, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 3
Základní funkcí komínu je odvod spalin.
Jejich odvod je zajištěn tahem závislým na účinné výšce a průměru komínu. Také na rozdílu teplot spalin a venkovního vzduchu.
Podmínkou pro dobrou funkci komínu je minimální kondenzace spalin.
Kondenzát je kyselá agresivní látka
Pro měření malých podtlaků nebo přetlaků se používá šikmý tahoměr.
Komíny – funkce a druhy

## Slide 4
Rozdělit komíny lze podle různých hledisek, která se mohou vzájemně prolínat.
Mohou být vestavěné, přistavěné nebo samostatně stojící.
Komínový plášť může být zděný, monolitický nebo nejvíce dnes používané komíny prefabrikované.
Komíny – funkce a druhy

## Slide 5
Komín se může skládat z jedné nebo více vrstev.
  Jednovrstvé jsou tradiční v dnešní době jíž v řadě požadavků nevyhovující, hlavně pro kapalná a plynná paliva. Vícevrstvé komíny mají řadu výhod jako nenasákavost, tuhost, pevnost a odolnost proti agresivnímu kondenzátu a vysokým teplotám.
  Vlastnosti vícevrstvých komínů jsou závislé na jejich konstrukci a materiálu vnitřní vložky, která může být nerezová, z ocelového smaltovaného plechu nebo keramické.
Komíny – funkce a druhy

## Slide 6
  Tepelně izolační vložka u vícevrstvých komínů zajišťuje omezení přestupu tepla a snížení tepelných ztrát konstrukce komínu. Omezení teploty rosného bodu. Umožňuje dilataci komínové vložky.
  Komínový plášť je především nosnou částí, ale zajišťuje i funkci ochrannou a estetickou.
Vývoj směřuje k vícevrstvým komínům.
Komíny – funkce a druhy

## Slide 7
Komín s více průduchy může být průběžný, patrový nebo stromkový.
  Rozdělení vychází z provedení průduchů pro jednotlivá patra.
Komíny – funkce a druhy

## Slide 8
Kontrolní otázky
Z jakých částí se skládá vícevrstvý komín?
Co je kondenzát a jak vzniká?
Co zajišťuje komínový plášť?
K čemu slouží izolační vložka u vícevrstvého komínu?
Komíny – funkce a druhy

## Slide 9
Stanislav Tajbr Vytápění. Praha 2003 Sobotáles ISBN 80-85920-96-4
Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použité zdroje
Notes: ko