## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_05_C_18
Tematická oblast: | Příslušenství otopných soustav
Téma: | Trubní armatury v otopných soustavách
Autor: | Ing. Václav Nepokoj
Datum vytvoření: | Září 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro studijní obor MIEZ, předmětu VYTÁPĚNÍ, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 3
Trubní armatury jsou instalovány přímo do trubního rozvodu a umožňují :
  Uzavření průtoku topného média
  Měření provozních hodnot - tlaku, průtoku, teploty a tepla
  Regulaci průtoku a tlakových rozdílů
  Vypouštění a napouštění otopné soustavy
  Kompenzaci dilatace
Trubní armatury v otopných soustavách

## Slide 4
Při výběru armatury musíme vycházet z požadavků na armaturu a proto musíme přihlédnout k údajům:
  Konstrukčního řešení – ventil, kohout, klapka, šoupátko.
  Rozměry – konstrukční, zastavovací i připojovací.
  Provozní podmínky – povolené hodnoty tlaku a teploty
  Provedení – přímé šikmé nebo rohové.
  Použití – druh otopné soustavy (samotížný, nucený)
  Funkce – jednoúčelová (regulační)
Trubní armatury v otopných soustavách

## Slide 5
  Způsob napojení – rozebíratelné (závitové, přírubové),
  nerozebíratelné (pájené, svařované)
  Materiál - litina, v současnosti nejčastěji materiály odolné proti korozi jako mosaz bronz nebo speciální slitiny.
Velmi často se používají armatury umožňující více funkcí jako vypouštění, napouštění, uzavření. Běžným místem pro osazení je pata stoupačky, na vstupu do rozdělovače nebo sběrače.
Trubní armatury v otopných soustavách

## Slide 6
Kontrolní otázky
K čemu se používají trubní armatury v otopných soustavách?
Jaké jsou obecné požadavky na armatury v otopné soustavě?
Z jakých materiálů se vyrábí trubní armatury?
Jaké funkce mohou plnit trubní armatury?
Trubní armatury v otopných soustavách

## Slide 7
Stanislav Tajbr Vytápění. Praha 2003 Sobotáles ISBN 80-85920-96-4
Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použité zdroje
Notes: ko