## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_13_A_09
Tematická oblast: | Základy a technologie železniční dopravy
Téma: | Výhybky
Autor: | Ing. František Smitka
Datum vytvoření: | Září 2013

## Slide 2: Anotace:
Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.
Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu.

## Slide 3: VÝHYBKY

## Slide 4
Jsou součástí železničního svršku a slouží pro plynulý přechod kolejových vozidel z jedné koleje na druhou bez přerušení jízdy.

## Slide 5: Výhybka se skládá ze tří hlavních částí:
1. VÝMĚNA
2. STŘEDNÍ ČÁST
3. SRDCOVKOVÁ ČÁST

## Slide 7
        VÝMĚNA
JE ČÁST VÝHYBKY, NA KTERÉ DOCHÁZÍ K ROZVĚTVENÍ
KOLEJE DO DVOU SMĚRŮ.
HLAVNÍ ČÁSTI VÝMĚNY TVOŘÍ:
a) jazyky
b) opornice
c) přestavník (někdy též výměník)
d) přestavná táhla
e) výměnové návěstidlo
POPIS PRÁCE VÝHYBKY

## Slide 8
Jazyk tvoří jedinou pohyblivou konstrukci jízdní dráhy kola.
Poloha jazyků určuje směr dalšího pohybu dvojkolí při jízdě proti hrotu jazyka.
Jazyky bývají obvykle spojené táhlem.
Jazyky jsou obvykle uloženy na stoličkových podkladnicích.
Za normálních okolností vždy jeden jazyk doléhá na opornici.
K přestavení jazyků slouží ruční nebo motorický přestavník.
K jejich zajištění v patřičné poloze výměnový závěr.
Pokud jsou výhybky zabezpečené, jsou navíc opatřeny zámky nebo závěry.
POPIS PRÁCE VÝHYBKY

## Slide 9
        2. STŘEDNÍ ČÁST
STŘEDNÍ ČÁST VÝHYBKY TVOŘÍ VLASTNĚ SPLÍTKU
KOLEJÍ.
PROPOJUJE VÝMĚNU A SRDCOVKOVOU ČÁST.

## Slide 10
        3. SRDCOVKOVÁ ČÁST
V SRDCOVKOVÉ ČÁSTI DOCHÁZÍ K PŘEKŘÍŽENÍ
KOLEJNIC A DEFINITIVNÍMU ODDĚLENÍ KOLEJÍ DVOU
RŮZNÝCH SMĚRŮ.
TUTO ČÁST TVOŘÍ:
a) srdcovka
b) přídržnice
c) vnější kolejnice
POPIS SRDCOVKOVÉ ČÁSTI

## Slide 11
Srdcovka tvoří místo, kde kolo přejíždí mezeru (prohlubeň) pro
okolek kola vozidla, které se pohybuje ve druhém směru.
Aby nedošlo k nárazu, případně vyšplhání okolku na hrot srdcovky,
je druhé kolo téhož dvojkolí vedeno přídržnicí, která mu nedovolí
vzdálit se od vnější kolejnice.
Tam, kde je to účelné z důvodu požadavku na kvalitu chodu, se
zřizují srdcovky s pohyblivými hroty.
V takovém případě přídržnice odpadají.
POPIS SRDCOVKOVÉ ČÁSTI

## Slide 12
PODLE KONSTRUKCE ROZEZNÁVÁME VÝHYBKY
JEDNODUCHÉ jednostranné - umožňují odbočení jen na jednu stranu - pravostranné, - levostranné oboustranné - neumožňují jízdu přímým směrem - symetrické s jedním bodem odbočení - nesymetrické se dvěma body odbočení 2. JEDNODUCHÉ S PŘESTAVITELNOU SRDCOVKOU Zvyšují rychlost průjezdu. 3. KŘIŽOVATKOVÉ Umožňují křížení dvou kolejí v úrovni terénu a jízdu po každé z těchto kolejí, nahrazují 4 jednoduché výhybky. 4. KŘIŽOVATKOVÉ S PŘESTAVITELNÝMI SRDCOVKAMI 5. ŠTÍHLÉ A OBLOUKOVÉ VÝHYBKY 6. SAMOVRATNÉ VÝHYBKY Používají se méně frekventovaných tratích s nižší rychlostí výhybka má speciální typ přestavníku, který umožňuje při jízdě po hrotu výhybky její přestavení ze základní polohy působením prvního dvojkolí vozidla a následnou bezpečnou jízdu vlaku.

## Slide 13: Kontrolní otázky:
1. Popiš k čemu slouží výhybky?
2. Vyjmenuj části výhybky?
3. Popiš co je výměna a k čemu slouží?
4. Popiš co tvoří srdcovkovou část?
5. Vyjmenuj druhy výhybek?

## Slide 14: Použité zdroje:
ŽEMLIČKA, Zdeněk; MYNAŘÍK, Jaroslav. Doprava a přeprava 1. díl. Praha: Nadatur, 2008, ISBN 80-7270-030-8 (BROŽ.).
ŠIROKÝ, Jaromír. Základy technologie a řízení dopravy, Vyd. 1. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2007, ISBN 978-80-7194-983-1 (BROŽ).
wikipedia.org [online]. [cit. 31.9.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Turnout_components.jpg
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.