## Slide 1: Tepelné eletrické spotřebiče
Ing. Lenka Bombera Piskačová

## Slide 2: DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0124
Název projektu DUM | Škola budoucnosti s využitím IT VY_12_INOVACE_OV60
Název školy | SPŠ a SOŠGS Most
Předmět | Odborný výcvik
Tematická oblast | Nauka o zboží II.
Téma | Tepelné elektrické spotřebiče
Ročník | 3.
Jméno autora | Ing. Lenka Bombera Piskačová
Datum tvorby | 10.8.2012
Anotace | Žáci se seznámí se základními tepelnými elektrickými spotřebiči

## Slide 3: Tepelné elektrické spotřebiče
Přeměňují elektrickou energii na tepelnou v podobě topných spirál k vytápění prostor, k ohřevu vody, jsou buď s termostatem nebo bez.

## Slide 4: Tepelné elektrické spotřebiče
Grily
používají se pro pečení a grilování pokrmů. Pokrm se pokládá na grilovaní rošt nebo napichuje na jehlice či rožeň. Zde pomalé a rovnoměrné otáčení zajišťuje elektromotorek.

## Slide 5: Tepelné elektrické spotřebiče
Mikrovlnné trouby
– nevydávají teplo samo o sobě, jsou absorbovány molekulami vody, tuku a cukru. Při každé změně střídavého proudu dochází v potravině k rychlému střídání orientace molekul (přetočení).

## Slide 6: Tepelné elektrické spotřebiče
Výsledkem tření molekul je vznik tepla v potravinách. Energie mikrovln se tak přeměňuje v teplo uvnitř potravin. Jejich výkon je regulovatelný

## Slide 7: Tepelné elektrické spotřebiče
Žehlička
- je po žárovce nejstarší elektrický spotřebič. Uhlazuje povrch tkanin působením tepla. Pracovní plocha žehličky je z hliníkové slitiny a obsahuje trubičkový výhřevný článek podkovovitého tvaru.
U moderních žehliček je zabudována žárovka nebo doutnavka. Po dobu žehlení doutnavka signalizuje samočinné zapínání a vypínaní proudu termostatem, který stále udržuje nastavenou teplotu. Termostat spolehlivě zajišťuje regulaci teploty i při poklesu proudu v síti..

## Slide 8: Tepelné elektrické spotřebiče
Běžnou funkcí u dnešních žehliček je napařování a kropení. Do nádržky se nalije odměřené množství vody. Z nádržky odkapává voda do odpařovací komůrky a odtud po odpaření vystupuje už jako pára několika otvory v pracovní ploše. Kropení se provádí stlačením zvláštního tlačítka, při kterém se vystřikuje jemný proud vody z trysky před žehličkou.

## Slide 9: Tepelné elektrické spotřebiče
Elektrická víceúčelová pečící pánev
– je určena pro rychlou přípravu pokrmů smažením, dušením, zapékáním a vařením při zachování vysoké výživné hodnoty potravin. Skládá se z teflonového pekáče, do kterého se zasouvá zástrčka s čidlem termostatu a regulačním kotoučem. Termostat má 6 hodnot, doutnavka signalizuje činnost termostatu.Topné těleso je zalito ve spodní části pekáče.

## Slide 10: Kontrolní otázky
1.) Na jakém principu pracují tepelné elektrické spotřebiče :
2.) Vyjmenuj jaké znáš tepelné elektrické spotřebiče ?
3.) Co víš o žehličkách ?