## Slide 1: 06. Děje před ústím hlavně
Název SŠ: | SŠ-COPT Uherský Brod
Autor: | Ing. Štursa Petr
Název prezentace: | 06. Děje před ústím hlavně
Název sady: | Balistika a konstrukce hlavních dílů zbraní (pro 2. ročník předmětu SZb)
Číslo projektu: | CZ.1.07./1.5.00/34.0727
Datum vzniku: | 19. Září 2012
Uvedení autor, není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

## Slide 2: A N O T A C E
Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Balistika a konstrukce hlavních dílů zbraní je ukázat žákům 2. ročníku SŠ-COPt, ve vyučovaném předmětu Střelné zbraně a balistika zajímavou technikou některá úskalí této zajímavé vědní disciplíny.
Jednotlivé prezentace této sady popisují postupně probírané oblasti a zábavnou formou se je snaží přiblížit žákům a tak je vtáhnout do daného problému.

## Slide 3: Co se děje na ústí hlavně
Ústím hlavně po výstřelu a po opuštění střely vývrt prochází téměř 75% energie výstřelu. Většina této energie je jako tepelná, dále je to tlaková energie a kinetická (pohybová) energie. Tato energie se nachází v hnacích plynech opouštějících hlaveň. Tyto plyny svým chováním značně ovlivňují střelu, kterou vytlačily z hlaně a dále samotnou zbraň. V našem případě jsou tedy hlavními faktory všech nežádoucích doprovodných povýstřelových efektů. Jedná se především o ránu (povýstřelový hluk), a silný záblesk výstřelu. Expanze těchto plynů do okolního prostředí (vzduchu), zapříčiňuje značné turbulence před ústím malorážové zbraně. Takto vzniklá balistická vlna se šíří všemi směry rychlostí zvuku (cca 340 m/s), a je vnímána jako zvuk výstřelu.

## Slide 4: Střela těsně před opuštěním hlavně

## Slide 5: Legenda před opuštěním
Popis primárního tlakového pole na ústí hlavně těsně před opuštěním střely hlaveň:
1 – primární tlaková vlna
2 – primární hlavňová vlnoplocha
3 – primární machův disk
4 – předbíhající hnací plyny
2+3 – primární lahvovitá vlna

## Slide 6: Výtok plynů
Během výstřelu je rychlost zvuku v nejbližším okolí ústí hlavně značně proměnlivá. Je to z důvodu tlaku a hustoty hnacích plynů a z důvodu značně kolísajících výkyvů teploty. Hnací plyny o vysokém tlaku, rozpínající se vysokou rychlostí před ústím hlavně, se šíří v podobě kulové vlno plochy (tlakové vlny), před ústím hlavně rychlostí vyšší než rychlost zvuku (cca 340 m/s), vnímáme jako ránu výstřelu. Tato tlaková vlna se pohybuje všemi směry, a tedy i proti samotným hnacím plynům. V těsné blízkosti ústí hlavně může nastat stav, kdy jsou tyto rychlosti naprosto shodné. V tomto případě se stává část této tlakové vlny qazistatickou. Její tvar je velmi složitý a přibližuje se k lahvovitému tvaru. Její postupně se rozšiřující přední část vycházející z ústí se nazývá hlavňová vlnoplocha. Zaoblenou základnu nazýváme Machův disk.

## Slide 7: Hlavní tlakové pole po opuštění hlavně

## Slide 8: Legenda po opuštění
Hlavní části hlavního tlakového pole v okamžiku, kdy střela opuští ústí hlavně malorážové zbraně:
1 – rozdělená primární tlaková vlna
2 – rozdělený pozůstatek primární lahvovité vlny
5 – tlakový ráz na dno střely ze sekundární hlavňové vlnoplochy
6 – sekundární tlaková vlna plynů, opouštějících hlaveň za střelou
7 – sekundární hlavňová vlnoplocha plynů, které opouštějí hlaveň za střelou

## Slide 9: Rozpínání hlavního tlakového pole

## Slide 10: Legenda expanze
Při postupném zvyšování rychlosti hnacích plynů se velikost lahvovité vlnoplochy zvětšuje. Při zmenšování rychlosti se tato velikost vlnoplochy zmešuje tak dlouho až zanikne u ústí zbraně. Význam jednotlivých částí expandujícího tlakového pole:
1 – primární tlaková plocha
6 – sekundární tlaková vlna
7 – sekundární hlavňová vlnoplocha
8 – sekundární Machův disk
9 – rostoucí Machův kužel na čele střely

## Slide 11: Závěrečná fáze expanze

## Slide 12: Legenda závěrečné fáze
Hlavní části hlavního tlakového pole v okamžiku, kdy střela opuští ústí hlavně malorážové zbraně, před kontrakcí (zúžením) lahvovité tlakové vlny:
4 – sekundární tlaková vlna
5 – sekundární hlavňová vlnoplocha
6 – sekundární Machův disk
7 – Machův kužel
9 – tlaková vlna dna střely
10 – turbulence (víření) za střelou
11 – turbulentní mísení plynů se vzduchem

## Slide 13: Jak vzniká zvuk výstřelu
Zvuk výstřelu je souhrn akustických efektů, které vyprodukovaly tlakové vlny, které se pohybují od ústí hlavně. Vznikly po chemické reakci a následném rozpínání hnacích plynů do atmosféry. Můžeme rozlišit dva hlavní zdroje zvuku výstřelu. Jsou to úsťová tlaková vlna (rozpínající se tlakové plyny) a záblesková tlaková vlna (efekt teplotního rázu uvnitř sekundárního záblesku). Tyto dva základní zdroje zvuku výstřelu můžeme rozdělit na několk dalších částí:
a) dopad závěru (závorníku) na zadní čelo hlavně
b) dopad úderníku na zápalku náboje
c) zážek prachové slože
d) únik plynů zadní částí okolo zápalky

## Slide 14: Co dále ovlivňuje hlasitost výstřelu
V bodech a+b jsou obsaženy mechanické zvuky, které závisí na konstrukci zbraně a munice. Nejvýrazněji se uplatňují u automatických zbraní, nejméně u zbraní jednoranných a opakovacích.
V bodech c+d, které nepatří mezi mechanické zvuky opět záleží nejen na konstrukci ale i na přesné výrobě zbraně a současně i na výkonu použité munice.

## Slide 15: Jak se můžeme těchto jevů zbavit
Utlumení zvukových projevů výstřelu lze v podstatě provédst dvěma základními způsoby?
1 – zabránění vzniku balistické vlny, nebo jejím maximálně možným redukováním. Základem tlumení je snížení rychlosti a tlaků vytékajících plynů. Toho je dosahováno zejména kontrolovanou expanzí a dalšími principy, jako je například víření plynů, jejich následný odraz, eventuelně jejich absorpce. Patří sem také maskování výstřelu. Jedná se o změnu frekvence zvuku výstřelu, a tím oklamání protivníka (výstřel je vnímán např. jako pískání apod).

## Slide 16: Jak se můžeme těchto jevů zbavit
Utlumení zvukových projevů výstřelu lze v podstatě provédst dvěma základními způsoby?
2 – druhý základní způsob je pohlcování již vzniklé balistické vlny. Jedná se v podstatě až o následné opatření vedoucí ke snížení zvuku výstřelu. Tento princip se sestává ze čtyř základních principů:
- absorbční
- odrazový
- rozptylový
- překrýváním

## Slide 17: Použitá literatura
Ing. FRENZL Jiří – Ruční palné zbraně
Uherský Brod 1993
Ing. KŘÍBEK Jan – Střelné zbraně I + II
Brno 1994
Ing. STROUHAL Karel – Civilní ruční zbraně a střelivo
Uherský Brod 1993
Alexandr B. Žuk – Pušky a samopaly
Moskva 1987
Alexandr B. Žuk – Revolvery a pistole
Moskva 1983

## Slide 18: Použitá literatura
Prof. Ing. Fišer Miloslav CSc. – Konstrukce loveckých, sportovních a obraných zbraní
Ostrava 2009
Prof. Ing. Fišer Miloslav CSc.
Doc. Ing. Procházka Stanislav CSc. – Projektování loveckých, sportovních a obraných zbraní
Ostrava 2007
Plíhal Bohumil, Beer Stanislav, Komenda Jan, Jedlička Luděk, Kuda Bohuslav - Balistika
Brno 2003
Firemní literatura, odborná periodika, sbírky zákonů a ostatní normy.