## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_14_A_14
Tematická oblast: | Obslužné systémy v dopravě
Téma: | Přepravně manipulační jednotky
Autor: | Josef Imrich
Datum vytvoření: | Září 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Manipulace s materiálem, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.
Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu.

## Slide 3: PŘEPRAVNĚ MANIPULAČNÍ JEDNOTKY (OBECNĚ)

## Slide 4: Vysvětlení pojmu
ucelené jednotky sdružující větší množství jednotlivých kusů baleného materiálu (zboží)
jiné názvy dle okamžitého místa materiálu v logistickém řetězci:
jednotky výrobní,
jednotky skladovací,
jednotky expediční,
jednotky evidenční
rozvoj a použití přepravních jednotek ovlivňuje kombinovaná doprava
standardy ISO

## Slide 5: Účel
vyloučení manipulace s jednotlivými kusy zboží
(tzn. slučování kusů zboží do větší objemové jednotky, s kterou se následně manipuluje jako s jedním kusem)
optimalizace tvaru pro ukládání do dopravního prostředku
usnadnění dopravy a přepravy

## Slide 6: Základní rozlišení manipulačních jednotek
Manipulační jednotka I. řádu
Manipulační jednotka II. řádu

## Slide 7: Manipulační jednotka I. řádu
základní manipulační jednotka
vytvořena bez manipulačního prostředku
hmotnost do 15 kg
způsob manipulace:
ruční
jednoduché manipulační zařízení
průchod všemi částmi logistického řetězce až po konečnou fázi bez dělení
příklad: přepravka, ukládací bedna nebo vhodný obalový materiál (karton, plastový přebal fólií).

## Slide 8: Manipulační jednotka II. řádu
odvozená jednotka
složena s více manipulačních jednotek I. řádu
(16 - 64)
hmotnost 250 – 1000 kg
účel:
snížení náročnosti při manipulaci
způsob manipulace:
mechanizovaná
automatizovaná
příklady: paleta, rolltejner, přepravní skříň

## Slide 9: Podrobnější rozdělení
Manipulační jednotka nultého řádu
Manipulační jednotka I. řádu
Manipulační jednotka II. řádu
Manipulační jednotka III. řádu
odvozená jednotka
mechanizovaná manipulace
výhradně dálková přeprava
kontejnery, výměnné nástavby
Manipulační jednotka IV. řádu
odvozená jednotka
dálková kombinovaná vnitrozemská vodní a námořní přeprava
bártrové systémy

## Slide 10: Kontrolní úkoly a otázky:
Vysvětlete pojem přepravní manipulační jednotky a jejich účel.
Uveďte další názvy pro jednotky na základě okamžitého místa v logistickém řetězci.
Jaké je základní dělení jednotek?
Odpovězte a charakterizujte je.
Uveďte vždy alespoň dva příklady těchto jednotek.

## Slide 11: Použité zdroje:
PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století 2.díl. 1. vyd. Praha: Radix, 2005, ISBN 80-86031-59-4
KREJCAR, Jaroslav. Přepravní balení, ložení a fixace zboží. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1998, ISBN 80-7194-142-X
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora