## Slide 1
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0029
Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_15-18
Název školy | Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice
Autor | Ing. Jiří Kotrba
Tematický celek | Hydrologie, hydraulika
Ročník | 3.
Datum tvorby | 30.8.2013
Anotace | - pro učitele - výklad nové látky a okamžité procvičení - prezentace
Metodický pokyn | výkladová prezentace na interaktivní tabuli nebo projektor
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora | 

## Slide 2: Hydraulika dynamika kapalin využití Bernouliho rovnice kavitace

## Slide 3
Kavitační jevy
h + p0 / ρg + α v02 / 2g = p0 / ρg + α v12 / 2g
h = v12 / 2g
p0 / ρg + α v12 / 2g = p2 / ρg + α v22 / 2g
p0 / ρg = p2 / ρg + ( v22 - v12 ) / 2g
( p0 - p2 ) / ρg = ( v22 - v12 ) / 2g
předpoklad v2 > v1
p0 > p2 v profilu je podtlak
předpoklad v0 = 0, α = 1

## Slide 4
p0 = p2 + ρg Hs
Hs = ( p0 - p2 ) / gg = ( v22 - v12 ) / 2g v2 = v1 . S1/ S2
Hs = ( v12 . S12/ S22 - v12 ) / 2g = ( S12/ S22 - 1) v12 /2g
Hs / h = S12/ S22 - 1
1 + Hs/h = S12/ S22
h + Hs / h = S12/ S22
h / ( Hs + h) = S22/ S12
S1 . ( h / ( Hs + h) )1/2 = S2
Hs zasáhne – li až do potrubí, voda je nasávána, čerpána = ejektor
Hs zasáhne – li až do potrubí a voda je v uzavřené nádobě máme vývěvu.
Při velkém snížení podtlaku blížícímu se nasycení vodních par vzniká nebezpečná směs způsobující kolísání tlaku. Obnovováním podtlaků a jejich vyrovnáváním vznikají údery – kavitace. Zesilují též chemické účinky plynů a vody – koroze.
V profilu 2 doplníme nádobu

## Slide 5
Kavitaci očekáváme v místech s nejvyšší rychlostí. Kavitace je charakterizována kavitačním číslem. K= ( p - pp )/ ρ . 0,5 v2 Čím je K nižší, tím větší je nebezpečí kavitace

## Slide 6
Použité zdroje
MICHAEL MELGAR. Wikimedia commons [online]. [cit. 29.11.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michael_Melgar_LiquidArt_resize_droplet.jpg?uselang=cs