## Slide 1
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0029
Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_15-15
Název školy | Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice
Autor | Ing. Jiří Kotrba
Tematický celek | Hydrologie, hydraulika
Ročník | 3.
Datum tvorby | 30.8.2013
Anotace | - pro učitele - výklad nové látky a okamžité procvičení - prezentace
Metodický pokyn | výkladová prezentace na interaktivní tabuli nebo projektor
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora | 

## Slide 2: Hydraulika dynamika kapalin Bernouliho rovnice pro vlákno skutečná kapalina

## Slide 3
Dynamika kapalin
Bernouliho rovnice - skutečná kapalina
Při proudění skutečné kapaliny mají na potrubí vliv
vlastnost kapaliny - vazkost
tření
změny materiálu, světlosti, směru ...
Převodem částečky hmoty v proudovém vlákně na průtočnou plochu dochází ke změně rychlosti u po ploše průtočného průřezu. Pro praktické využití je potřeba charakerizovat proud kapaliny prostřednictvím střední rychlosti v. Odchylka je charakerizována pomocí Coriolisova čísla α . V otevřených korytech je akceptovatelná hodnota α = 1,10.

## Slide 4
E = E z + E p + E k + Z
Bernouliho rovnice - ideální kapalina, vlákno
h1 + p1 ρg + u12/2g = h2 + p2/ρg + u22/2g
Bernouliho rovnice rozšířená - skutečná kapalina
h1 + p1 ρg + αv12/2g = h2 + p2/ρg + αv22/2g + Z = konst = HE
Z = å Z t + å Z m
Ztráta třením Z t = x t v22/2g
x t = l . l/d
Ztráta místní Z m = x m v22/2g
x t , x t , l, - tab. hodnoty
Z / l = I hydraulický sklon

## Slide 5: Použité zdroje
MICHAEL MELGAR. Wikimedia commons [online]. [cit. 29.11.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michael_Melgar_LiquidArt_resize_droplet.jpg?uselang=cs