## Slide 1
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0029
Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_24-15
Název školy | Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice
Autor | Robert Lefan
Tematický celek | Stavební materiály
Ročník | 1.
Datum tvorby | 12. 12. 2012
Anotace | - pro učitele - názorný výklad - prezentace
Metodický pokyn | Výklad nové látky – zpestření teoretického výkladu prezentací
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora | 

## Slide 2: BETONY

## Slide 3: Betony
Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené
z cementu, hrubého a jemného kameniva
a vody.
Může obsahovat povolené
množství přísad a příměsí,
které upravují jeho vlastnosti.

## Slide 4: Betony
Rozdělení betonů
Podle objemové hmotnosti:
lehký beton (LC – lightweight concrete):
v  2000 kg.m-3
obyčejný beton (C – concrete): v = 2000 – 2800 kg.m-3
těžký beton: v  2800 kg.m-3

## Slide 5: Betony
Rozdělení betonů
Podle funkce v konstrukci:
nosný beton
výplňový (nenosný) beton
tepelněizolační beton
Podle místa a způsobu ukládání:
monolitický
prefabrikovaný

## Slide 6: Betony
Rozdělení betonů
Podle způsobu vyztužení:
prostý beton (bez výztuže)
železobeton (vyztužený betonářskou ocelí)
předpjatý beton (obsahuje předepjatou výztuž)
vláknobeton (rozptýlená vlákna)

## Slide 7: Betony
Rozdělení betonů
Podle pevnosti v tlaku:
lehčený beton – až 80 MPa
hutný obyčejný beton – až 60 Mpa
hutný vysokopevnostní beton – až 200 Mpa

## Slide 8: Betony
1. Výroba
3. Zpracování
2. Doprava
4. Ošetřování
Technologické procesy

## Slide 9: Betony
1. Výroba betonu
provádí se strojně v betonárnách
míchačky (zejm. s nuceným míšením) zajišťují co nejlepší homogenizaci čerstvého betonu
dávkování se provádí hmotnostně (objemově)
betonárna zajišťuje i recyklaci čerstvého (na stavbě nespotřebovaného betonu)

## Slide 10: Betony
2. Doprava betonu
na staveniště se dopravuje různými dopravními prostředky, jejich výběr závisí na konzistenci betonu, dopravní vzdálenosti , případně i na počasí
nejběžnější způsoby dopravy:
  korba nákladního automobilu
  automíchač (autodomíchávač)
  při dopravě nesmí dojít k rozmísení ani znehodnocení betonu

## Slide 11: Betony
3. Zpracování čerstvého betonu
důležitá etapa
dokonalé vyplnění forem nebo bednění
vytěsnění vzduchu z betonové směsi hutněním:
dusáním a pěchováním
vibrováním
vakuováním
lisováním, vibrolisováním

## Slide 12: Betony
4. Ošetřování betonu
důležitá fáze procesu, přesto dochází často k porušování technologické kázně
beton je třeba po určitou dobu udržovat v optimálním vlhkostním (i teplotním) režimu:
  zabránit vysychání (ztrátě vody nutné k hydrataci cementu)
  zabránit poklesu teploty betonu pod stanovenou mez (běžně pod + 5 oC)
  špatně ošetřený beton může následně vykazovat vznik trhlin a prasklin, nedostatečnou pevnost apod.

## Slide 13: Betony
Složení betonu
Kamenivo (viz prezentace „kamenivo“)
Cement (viz prezentace „cement“)
Voda (záměsová)
    čistá, chemicky ani organicky neznečištěná
    dávkování objemové
    zajišťuje hydrataci cementu
    pro úplnou hydrataci 1 kg cementu je třeba minimálně 0,25 kg (litru) vody
    přebytečná voda zvyšuje pórovitost (snižuje trvanlivost) betonu
    vodní součinitel w = v/c (vyjadřuje hmotnostní poměr vody „v“ a cementu „c“)

## Slide 14: Betony
Složení betonu
Voda – konzistence čerstvého betonu stanovená zkouškou sednutí kužele
Stupeň konzistence | Sednutí kužele (mm) | Zažité označení čerstvého betonu | Aplikace betonu
S1 | 10 – 40 | tuhá | (vibro)válcovaný beton
S2 | 50 – 90 | plastická | posuvné bednění pro konstrukce válcového průřezu
S3 | 100 – 150 | měkká | šikmé konstrukce
S4 | 160 – 210 | velmi měkká | hustě armované konstrukce
S5 |  210 | tekutá | hustě armované a tvarově složité konstrukce

## Slide 15: Betony
Složení betonu
Příměsi – zlepšují určité vlastnosti betonu
práškovité anorganické látky
popílky
křemičité úlety
pucolány
jemně mletý vápenec
hydraulicky inertní (nečinné) nebo aktivní
jejich dávka přesahuje 5 % hmotnosti cementu

## Slide 16: Betony
Složení betonu
Přísady - chemické látky k úpravě běžných vlastností
jejich množství nepřesahuje 5 % hmotnosti cementu
kapalné nebo práškovité látky
podle účinku:
plastifikátory
regulátory tuhnutí a tvrdnutí
provzdušňovací přísady
pěnotvorné přísady
přísady na zlepšení vodotěsnosti
ostatní přísady

## Slide 17: Betony
Mechanické vlastnosti betonu
Vlastnosti betonu (železobetonu) jsou určeny:
vlastnostmi a objemem plniva
vlastnostmi cementového kamene
soudržností výztuže a betonu
Vlastnosti betonu jsou ovlivňovány:
způsobem zpracování a ošetřování
agresivitou okolního prostředí (degradace betonu)
jejich
rozhraní
+

## Slide 18: Betony
Mechanické vlastnosti betonu
Pevnost v tlaku
běžné betony 30 – 50 MPa
třídy pevnosti jsou určeny poměrem válcové a krychelné pevnosti betonu v tlaku po 28 dnech tuhnutí a tvrdnutí
Pevnost v tahu
oproti pevnosti v tlaku zhruba desetinová
beton se musí z toho důvodu vyztužovat

## Slide 19: Betony
Mechanické vlastnosti betonu
Trvanlivost - odolnost vůči vlivům prostředí
povětrnostní vlivy (změny teploty a vlhkosti, voda …)
chemické vlivy (agresivní voda, plyny …)
biologické vlivy (plísně, mechy, houby …)
mechanické vlivy (různé druhy namáhání)

## Slide 20: Betony
Železobeton
Prostý beton se vyznačuje především dobrou pevností v tlaku, v tahu dosahuje hodnot pouze asi desetinových. Eliminace nevhodného poměru tlakové a tahové pevnosti je vyřešena použitím betonářské výztuže – vyztužením betonu.
Betonářská ocel (žebírková i hladká) má dobrou přilnavost s cementovým kamenem, proto také železobeton funguje jako kompozitní materiál.

## Slide 21: Betony
Předpjatý beton
Uplatňuje se u prvků silně namáhaných ohybem a smykem (mosty, konstrukce s velkým rozpětím …). Přináší úsporu materiálu a zeštíhlení konstrukce.
Princip spočívá ve vnesení tlakového předpjetí do konstrukce.

## Slide 22: Betony
Speciální betony
Jedná se o betony se speciálními parametry, odlišnými od běžných betonů:
vodostavební betony ( s garantovanou vodotěsností)
lehké a těžké betony
vysokopevnostní betony
potěrové betony (obsahují pouze drobné kamenivo)
betony s rozptýlenou výztuží (vlákno- drátko- beton)
samozhutnitelný beton
žárobetony (odolnost do teploty až 1800 oC)
pohledové betony (speciálně upravený povrch)

## Slide 23
Zdroje:
KOLÁŘ, Karel a Pavel REITERMAN. Stavební materiály: pro SPŠ stavební. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4070-6.