## Slide 1
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0029
Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_24-20
Název školy | Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice
Autor | Robert Lefan
Tematický celek | Stavební materiály
Ročník | 1.
Datum tvorby | 25.3.2013
Anotace | - pro učitele - názorný výklad - prezentace
Metodický pokyn | Výklad nové látky – zpestření teoretického výkladu prezentací
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora | 

## Slide 2
Minerální skelné tepelné izolace

## Slide 3: Anorganické tepelné izolace
1. Minerální skelné vláknité izolace
Výroba
křemičitý písek
vápenec
skleněné střepy
soda
tavení a
rozpojování
na vlákna
stmelování pryskyřicí

## Slide 4: Anorganické tepelné izolace
Vlastnosti
malá tepelná vodivost
nehořlavé
dobře prodyšné
odolné houbám a škůdcům
energeticky náročnější výroba
uvolňování polétavých vláken při montáži
nevhodné do vlhkého prostředí

## Slide 5: Anorganické tepelné izolace
Výrobky a použití
role (rohože)
desky
volně sypané
šikmé střechy, stropy, příčky
komprimované balení
malý prořez
 = 0,032 – 0,039 W/m.K
podhledy, příčky, provětrávané fasády
jednoduchá manipulace
 = 0,032 – 0,039 W/m.K
stropy (dutiny)
aplikace foukáním
 = 0,045 W/m.K

## Slide 6: Anorganické tepelné izolace
šikmá střecha
strop
obvodová stěna
příčka

## Slide 7: Anorganické tepelné izolace
2. Izolace z pěnového skla
desky z pěnového skla (FOAMGLAS, REFAGLASS)
Výroba: speciální aluminio-silikátové sklo se rozemele na prášek s přidáním uhlíkového prachu, směs se rozprostře do forem a po zahřátí se její objem zvětší až 20x.
Vlastnosti:
vodotěsné i parotěsné
nehořlavé
pevnost v tlaku 0,7 – 1,6 Mpa
biologicky i chemicky odolné
šetrné k životnímu prostředí, recyklovatelné

## Slide 8: Anorganické tepelné izolace
2. Izolace z pěnového skla
desky z pěnového skla (FOAMGLAS, REFAGLASS)
Výrobky a použití:
izolace podlah
izolace provětrávaných fasád
izolace chladírenských a mrazírenských zařízení
izolace pojezdných střech
deska Foamglas bez povrchové úpravy
deska Foamglas s povrchovou úpravou

## Slide 9: Anorganické tepelné izolace
2. Izolace z pěnového skla
pěnové sklo granulované (GEOCELL)
Výroba: Pěnové sklo geoCell se vyrábí ze starého skla. Toto staré sklo se pomele a smíchá s přísadami. V moderních průběžných pecích vznikne při procesu kynutí z rozemleté moučky ze starého skla při teplotách okolo 900oC pěnové sklo.
„Koláč“ z pěnového skla se ochladí a rozláme na úlomky o velikosti 0-60 mm, tak vznikne náš standardní materiál pro izolaci pod základovou desku.

## Slide 10: Anorganické tepelné izolace
2. Izolace z pěnového skla
pěnové sklo granulované (GEOCELL, REFAGLASS)
Vlastnosti:
 = 0,08 W/m.K
vysoké pevnosti v tlaku
vnitřní nasákavost 0%, vnější do 10%
nehořlavé
mrazuvzdorné
odolné proti biologickému napadení

## Slide 11: Anorganické tepelné izolace
2. Izolace z pěnového skla
pěnové sklo granulované (GEOCELL, REFAGLASS)
Použití:
(1) vrstva zeminy
(2) geotextílie
(3) zhutněný geoCell
(4) PE-fólie
(5) vnější izolace
(6) zdivo/stěna
(7) základová deska
(8) drenážní trouba
Tepelná izolace základové desky:

## Slide 12: Anorganické tepelné izolace
sanace podlahy bez základové desky - geoCell

## Slide 13: Anorganické tepelné izolace
použití
„skelného štěrku“ REFAGLASS

## Slide 14: Anorganické tepelné izolace
pěnové granulované sklo Refaglass ve střešních systémech

## Slide 15: Anorganické tepelné izolace
pěnové granulované sklo Refaglass ve střešních systémech

## Slide 16: Anorganické tepelné izolace
Zdroje:
KNAUFINSULATION. Knaufinsulation [online]. [cit. 16.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.knaufinsulation.cz
GEOCELL. Geocell/pěnové sklo [online]. [cit. 16.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.geocell-schaumglas.eu/cz/
REFAGLASS. Refaglass [online]. [cit. 16.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.refaglass.cz