## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 09
Anotace | Fyzikální vlastnosti technických materiálů
Klíčová slova | Hustota, teplota tavení, tepelná roztažnost, tepelná vodivost, elektrická vodivost
Předmět | Materiály
Autor, spoluautor | Ing. Patrick Gurský
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 1. ročník, žáci 15 – 16 let, Instalatér
Speciální vzdělávací potřeby | Ne
Zdroje | Seznam viz poslední snímek
VY_32_INOVACE_09_164
Fyzikální vlastnosti technických materiálů

## Slide 2: TECHNICKÉ MATERIÁLY
INSTALATÉR
1.ROČNÍK

## Slide 3: Technické materiály
a) Hustota
Fyzikální vlastnosti
Je vyjádřena poměrem hmotnosti látky k jejímu objemu.
Q = m / V
m – hmotnost (kg)
V – objem (m3)
Jednotky hmotnosti: kg / m3; kg / dm3

## Slide 4: Technické materiály
Materiál | Hustota (kg / m3)
Ocel | 7850
Litina | 7200
Měď | 8960
Hliník | 2700
Plasty | 900 – 2200
Voda | 1000
Polystyren | 40 – 80
Příklady hustoty technických materiálů

## Slide 5: Technické materiály
Materiál | Teplota tavení oC
Ocel | 1540
Litina | 1200
Měď | 1083
Cín | 232
Plasty | 190 – 270
b) Teplota tavení
Je teplota, při které dochází ke změně skupenství.

## Slide 6: Technické materiály
Rozeznáváme teplotní roztažnost
délkovou a objemovou.
c) Teplotní roztažnost
Je změna velikosti materiálu v závislosti
na změně teploty.
Při ohřátí – velikost materiálu se zvětšuje.
Při ochlazení – velikost materiálu se zmenšuje.

## Slide 7: Technické materiály
Délková teplotní roztažnost
je prodloužení délky materiálu při jeho ohřátí.
Velký význam
při navrhování a montáži potrubí,
ve kterém proudí teplá voda.
Pro vyrovnání délky potrubí se musí instalovat kompenzátory.

## Slide 8: Technické materiály
Láhve s plynem nesmí být umístěny tam,
kde by mohlo dojít k jeho ohřátí!
Na slunci, v blízkosti kotlů nebo jiných zdrojů tepla
Objemová teplotní roztažnost
Je vyjádřena zvětšování objemu látky při zahřátí.
Velký význam v plynárenství.

## Slide 9: Technické materiály
Tepelně vodivý materiál | Tepelně izolační materiál
Měď, hliník | Polystyren, polyuretan
Trubky, otopná tělesa, kotle | Izolace stěn domů, kotlů, trubek
d) Tepelná vodivost
je schopnost látek přenášet tepelnou energii.
Důležitá vlastnost v oblasti vytápění.

## Slide 10: Technické materiály
e) Elektrická vodivost
je schopnost materiálu vést elektrický proud.
Materiály, které vedou elektrický proud jsou vodiče.
Patří sem většina kovů – zlato, měď, hliník, stříbro….
Materiály, které nevedou elektrický proud - izolanty.
Patří sem plasty, sklo, keramika, dřevo ….

## Slide 11: Technické materiály
Kontrolní otázky
Co je hustota materiálů?
Proč jsou ocelové trubky těžší než měděné?
Které materiály mají malou hustotu?
Co je teplota tavení?
Čím dochází k roztahování materiálů?
Co je objemová roztažnost látek?
Které materiály vedou dobře teplo?
Co jsou izolanty?
Souhrn učiva

## Slide 12: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Použité zdroje
Ing. Jaroslav Dufka
MATERIÁLY PRO UČEBNÍ OBOR INSTALATÉR
Nakladatelství SOBOTÁLES, U Slavie 4, 100 00 Praha 10
Rok vydání: 2003
ISBN 80-85920-80-8