## Slide 1
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 21
Anotace | Charakteristika, princip činnosti, hlavní části, použití rotačních kompresorů
Klíčová slova | Rotační kompresor, šroubový, mazný, bezmazný, lamelový
Předmět | Strojnictví
Autor, spoluautor | Ing. Křížová Naděžda
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 3. ročník, žáci 17 – 18 let
Speciální vzdělávací potřeby | ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana
1
VY_32_INOVACE_21_417
Rotační kompresory 1
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 2
Kompresory - rotační
Charakteristika
objemové stroje na stlačování plynu
mechanická energie přivedená do kompresoru se přemění částečně na teplo
stlačovací prostory se zmenšují rotačním pohybem
jednou z předností těchto soustav je dokonalé hmotnostní vyvážení, kterým lze tyto kompresory zkonstruovat v provozu bez vibrací
2
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 3
Druhy rotačních kompresorů
šroubový
lamelový
dvourotorový
s valivým pístem
spirálový - scroll
3
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 4
Šroubový kompresor
mají dva šroubovité rovnoběžně uspořádané rotory, které pracují na základě vytlačovacího principu
rotory se otáčejí ve stlačovací skříni, ale v protiběžném smyslu
používají se tzv. asymetrické profily např. se 4 zuby na hlavním a 6 zuby na vedlejším rotoru
pro velká základní zatížení v trvalém provozu
4
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 5
1. fáze - vzduch vstupuje sacím otvorem do stlačovací skříněm, mezery mezi zuby se naplní vzduchem (porovnatelné se sacím pohybem pístu u pístových kompresorů)
2. fáze - otáčející se rotory uzavřou otvor sání, tím začíná stlačování uzavřeného vzduchu, záběrem zubů a obvodem skříně statoru se zmenšuje během otáčení mezera mezi zuby
fáze - stlačování pokračuje, až dosáhne stále se zmenšující zubová mezera hranu otvoru výtlaku
4. fáze - stlačený vzduch vytlačí ven
5
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 6
Mazné šroubové kompresory
pracují v jednom stupni s konečnými provozními stlačeními od 3,5 do 13 bar. Přitom zpracovávají objemové průtoky od 0,5 do 70 m³/min. s příkony motorů od 4 do 400kW. Hladina hluku skříňových provedení přitom nepřekročí asi 75 dB(A).
u často používaných kompresorů se vstřikuje během 2. fáze olej do stlačovacích prostor (zhruba 1l za minutu na každý kW příkonu
olej slouží k chlazení i mazání, brání kovovému styku rotorů a utěsňuje mezery mezi rotory a skříní. Vstřikovaný olej proudí i se vzduchem stlačovacím stupněm a vytlačí se ven z kompresoru. Oddělí se v odlučovači od stlačeného vzduchu, zchladí se v chladiči oleje a vrátí se do olejové nádrže natlakované, výtlačným tlakem, odkud se přivádí k opětovnému vstřikování. Teplota na výtlaku nesmí vzhledem k velmi velkému obsahu oleje ve stlačeném vzduchu překročit teplotu 120 °C.
6
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 7
Bezmazné (bezolejové) šroubové kompresory
mají synchronizační převodovku obou šroubů zabraňující kovovému styku obou šroubů mezi sebou, chybějící chlazení olejem umožňuje stlačení v jednom stupni jen 3,2 bar.
k vyššímu stlačení např. na 10 bar se musí použít drahé dvoustupňové uspořádání
použití - jako např. v chemickém, farmaceutickém
a potravinářském průmyslu, cementárnách
a vápenkách, jaderných i tepelných elektrárnách,
vodním hospodářství
7
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 8
8
Souhrn učiva
1. Jaký je princip činnosti rotačních kompresorů.
2. Jaké druhy rotačních kompresorů znáte.
3. Popište činnost šroubového kompresoru.
4. Jaké je použití šroubových kompresorů.
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 9
9
Použité zdroje
AUTOR NEUVEDEN. seznam [online]. [cit. 3.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.amf-kompresory.cz/index-procesnikompresory.htm
AUTOR NEUVEDEN. seznam [online]. [cit. 3.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.az-kompresory.cz/rotacni-sroubove-kompresory.html
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje