## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 37
Anotace | Základy automatického řízení 2
Klíčová slova | Regulační obvod, regulátor, regulovaná soustava, senzor, akční člen, zásah
Předmět | Mechatronika, Automatizace
Autor, spoluautor | Ing. Josef Sýkora
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, vyhledávání informací
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola, učiliště
Cílová skupina | 2. ročník, žáci 16 – 17 let, obory elektro
Speciální vzdělávací potřeby | ne
Zdroje | Vlastní zdroje - viz poslední strana
Základy automatického řízení 2
VY_32_INOVACE_37_737

## Slide 2: MECHATRONIKA
ZÁKLADY
AUTOMATICKÉHO
ŘÍZENÍ

## Slide 3
Je to technické zařízení, na kterém regulujeme jednu nebo více fyzikálních veličin.
Může to být např.:
      nádrž
      potrubí
      místnost
      alternátor
      pec
      destilační kolona
a další
Regulovaná soustava (RS)

## Slide 4
Je zařízení, kterým se provádí regulace.
Jeho úkolem je působit na regulovanou soustavu tak, aby se změny regulované veličiny vyvolané poruchami, zmenšovaly.
Blokové schéma regulátoru
Regulátor (R)

## Slide 5
Regulátor tvoří tři části:
  1. měřicí člen
  2. ústřední člen regulátoru (vlastní regulátor)
  3. akční člen
Měřicí člen (MČ)
Má za úkol zjistit skutečnou hodnotu regulované veličiny, převést ji na signál vhodný pro zpracování regulátorem a zjistit regulační odchylku.

## Slide 6
Měřicí člen tvoří tyto části:
- snímač – senzor (SN)
zjišťuje skutečnou (okamžitou) hodnotu regulované veličiny
- převodník (PŘ)
převádí tzv. přirozený signál ze snímače nejčastěji na elektrický nebo pneumatický unifikovaný signál
- řídící člen (ŘČ)
nastavuje se pomocí něho velikost žádané hodnoty
porovnávací člen (PČ)
  vytváří se v něm regulační odchylka – porovnává skutečnou hodnotu regulované veličiny s požadovanou hodnotou

## Slide 7
Ústřední člen regulátoru (UČR)
Je to vlastní regulátor. Zpracovává regulační odchylku, podle jejíž velikosti a smyslu mění velikost svého výstupního signálu.
Akční člen (AČ)
Provádí se jím akční zásah do RS.
Jedná se o změnu příkonu energie nebo množství látky v rozsahu potřebném pro regulaci (např. změna množství plynu do hořáku, změna nátoku kapaliny do nádrže apod.).

## Slide 8
- akční orgán (AO)
  nejčastěji to bývá regulační ventil, ale také šoupě, regulační klapka apod.
- pohon (PO)
  ovládá akční (regulační) orgán. Nejčastěji to bývá elektrický, pneumatický nebo hydraulický servopohon.
Akční člen může být také např. řízený usměrňovač nebo frekvenční měnič při regulaci otáček motorů, topné těleso při regulaci teploty apod.

## Slide 9: Souhrn učiva
Kontrolní otázky:
Vysvětli pojem regulační obvod – nakresli blokové schéma a popiš jednotlivé části!
Co to je regulátor, jaký je jeho úkol a z jakých základních částí se skládá?
Jakou funkci má měřicí člen, z jakých funkčních celků se skládá a jakou mají funkci?
Co to je regulovaná soustava? Uveď několik příkladů!

## Slide 10: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Použité zdroje
Text i obrázky vlastní