## Slide 1
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0029
Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_06-09
Název školy | Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice
Autor | Ing. Michal Kronika
Tematický celek | Stavební mechanika
Ročník | 2. – 3.
Datum tvorby | 20. 8. 2013
Anotace | - názorný výklad nové látky a okamžité procvičení - prezentace
Metodický pokyn | výkladová prezentace na interaktivní tabuli nebo projektor
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora | 

## Slide 2: Úvod do výpočtu vnitřních sil
Vnější síly a vnitřní síly na přímém nosníku

## Slide 3: Vnější síly na přímém nosníku
Přímé nosníky jsou zvláštním případem tuhé desky
Určení reakcí jsme se naučili v minulých hodinách
Na nosníky působí zatížení – vnější síly

## Slide 4: Co jsou vnější síly působící na nosník?
- osamělá břemena (sloupy, příčky)
- svislá
- šikmá
- spojitá zatížení (vlastní váha nosníku, sníh)
- rovnoměrná
- šikmá – trojúhelníková
- reakce (síly působící na nosník od podpor)

## Slide 5: Ukázka vnějších sil

## Slide 6: Vnitřní síly na přímém nosníku
Každé zatížení vyvolá v konstrukci přitížení, kterému odpovídají vnitřní síly , výslednice vnitřních sil
Výslednice vnitřních sil v libovolném řezu nosníku můžeme nahradit 4 základními složkami, které zaujímají vzhledem k řezu zvláštní polohu

## Slide 7: Normálová síla – N
Značíme ji velkým N
Jednotky - N; kN
Působí kolmo k rovině řezu v těžišťové ose nosníku (v ose y)
Síla směřující do průřezu způsobuje tlak, značíme znaménkem (-)
Síla směřující z průřezu způsobuje tah, značíme znaménkem (+)
Tah
Tlak
N
N

## Slide 8: Posouvající síla – V
Značíme ji velkým V
Dříve se značívala T, Q
Jednotky - N; kN
Působí v rovině řezu kolmo k těžišťové ose nosníku ve svislém směru (v ose z)
Síla způsobuje smyk
V
V
V

## Slide 9: Ohybové momenty – M
Značíme je velkým M
Jednotky - Nm; kNm
Ohybová dvojice sil působí v rovině os y-z kolmo k rovině řezu
Způsobuje ohyb nosníku
M
M

## Slide 10: Kroutící momenty – Mk
Značíme je velkým
Jednotky - Nm; kNm
Ohybová dvojice sil působí v rovině os x-z v rovině řezu
Způsobuje kroucení nosníku
Touto silou se dál zabývat nebudeme

## Slide 11: Shrnutí
Jaké znáš vnější síly působící na nosník?
Nakresli jak zakreslujeme vnější síly
Jaké znáš vnitřní síly působící v nosníku?

## Slide 12: Zdroj obrázků
Pokud není uvedeno jinak – archiv autora