## Slide 1
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0029
Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_32-15
Název školy | Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice
Autor | Ing. Michal Kronika
Tematický celek | Dopravní stavby
Ročník | 3. – 4.
Datum tvorby | 14. 8. 2012
Anotace | - názorný výklad nové látky a okamžité procvičení - prezentace
Metodický pokyn | výkladová prezentace na interaktivní tabuli nebo projektor
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora | 

## Slide 2: Dřevěné mosty
Dopravní stavby

## Slide 3: Historie dřevěných mostů
Dřevo se používalo ke stavbě mostů již od nejstarších dob. Pro snadnou zpracovatelnost, jednoduché spojování a dostatek materiálu v blízkosti stavby.
V některých oblastech (Finsko, Kanada a další) je dřevo stále používáno pro výstavbu mostů.
Už dříve se kombinovalo dřevo z kamenem. Kamenná spodní stavba a dřevěná poměrně lehká mostovka.

## Slide 4: Přemostění Stropnice v chatové oblasti Želízkův mlýn

## Slide 5: Dřevěné lávky přes potok - Skotsko

## Slide 6: Historie dřevěných mostů
Dřevo je první materiál pro použití mostních staveb. Používaly se už jako lávky v pravěku (např. kláda přes potok)
V mostním stavitelství se používaly všechny druhy dřeva (buk, dub, smrk, borovice, jedle, modřín atd.)

## Slide 7: Materiály – výhody a nevýhody
Borové dřevo je trvanlivé, vhodné pro nosné prvky a piloty
Smrkové dřevo je snadno zpracovatelné, ale málo trvanlivé
Jedlové dřevo je měkké a trvanlivé pouze v suchu
Modřínové dřevo je tvrdé, houževnaté a velmi trvanlivé, a proto je vhodné pro všechny konstrukční části
Dubové dřevo je velmi tvrdé a velmi trvanlivé, ale drahé proto se používá jen na důležité a zvlášť namáhané části konstrukce
Bukové dřevo je tvrdé, ale málo odolné, je-li střídavě vystaveno suchu a vlhku

## Slide 8: Nosné konstrukce dřevěných mostů
Trámy celistvého průřezů – používají se při malých rozpětí. Používají se trámy z polohraněného nebo hraněného řeziva, které je odolnější proti hnilobě
Trámy složeného plnostěnného průřezu

## Slide 9: Rošty z trámů spojených šrouby s :
hmoždíky
skobami
zazubením

## Slide 10: Nosné konstrukce dřevěných mostů
Dřevěné hřebíkové konstrukce –
ekonomické nosné prvky sestavené z prken a fošen, které jsou spojeny hřebíky
Dřevěné lepené konstrukce
Lepené oblouky
Individuální soustavy

## Slide 11: Sbíjený hřebíkový nosník

## Slide 12: Příhradová oblouková lepená konstrukce

## Slide 13: Nosné konstrukce dřevěných mostů
Vzpěradla a věšadla
– do rozpětí 15 m. Používají se hlavně trámy, které jsou podepřené nejenom v koncových částech, ale i mezi opěrami

## Slide 14: Vzpěradla

## Slide 15: Věšadla

## Slide 16: Kombinace vzpěradla s věšadlem

## Slide 17: Konstrukce lávek a mostů
Vzepřená lávka

## Slide 18: Konstrukce lávek a mostů
Věšadlová konstrukce

## Slide 19: Konstrukce lávek a mostů
BÁRKA
Dřevěná mostní opěra

## Slide 20: Mosty věšadlové Peklo nad Zdobnicí, Vamberk, Rychnov nad Kněžnou

## Slide 21: Replika dřevěného mostu v muzeu lednickie mosty, Polsko

## Slide 23: Ukázky dřevěných mostů
Lepená příhradová nosná konstrukce
Lávka pro pěší přes „Slepé rameno“ České Budějovice

## Slide 24: Ukázky dřevěných mostů
Příčné nosníky a ztužidla ocelové
Lávka pro pěší přes „Slepé rameno“ České Budějovice

## Slide 25: Ukázky dřevěných mostů
Mostovka – dřevěná prvková z podélných trámků a příčných fošen
Lávka pro pěší přes „Slepé rameno“ České Budějovice

## Slide 26: Dřevěný most v Černvíru během rekonstrukce (2008)

## Slide 27: Radošovský Krytý silniční most přes Ohři v Radošově

## Slide 28: Dřevěný most v Pernštejně Lávka přes Nedvědičku.

## Slide 29: Krytá dřevěná lávka – Rechle Lenora
Krytá dřevěná lávka na třech kamenných pilířích přes Teplou Vltavu sloužila k zachycování a třídění plaveného dřeva pomocí dřevěných tyčí (trámků), spouštěných do řeky ze dna lávky. Rechle je dlouhá 25 m, široká 1,8 a vysoká 4 metry. Postavena byla r. 1870

## Slide 30: Dřevěný most – Český Krumlov

## Slide 31: Dřevěný most – Český Krumlov

## Slide 32: Shrnutí
Výhody dřeva pro stavbu mostů.
Nevýhody dřeva pro stavbu mostů.
Vyjmenuj dřevěné nosné konstrukce mostů.
Nakresli vzpěradlo.
Nakresli věšadlo.
Co je to „BÁRKA“?
Znáš nějaký dřevěný most ze svého okolí?
Znáš nějaký historický dřevěný most?

## Slide 33: Zdroj obrázků:
VÍTEK, Jan. Mosty pro 4.ročník SPŠ stavebních. Praha: SNTL, 1978, ISBN 04-702-78.
TRÄBRO,_HÄNGVERK,_NORDISK_FAMILJEBOK.PNG. wikipedia [online]. [cit. 14.8.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tr%C3%A4bro,_H%C3%A4ngverk,_Nordisk_familjebok.png
PETR1888. wikipedia [online]. [cit. 14.8.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Silni%C4%8Dn%C3%AD_most_d%C5%99ev%C4%9Bn%C3%BD,_v%C4%9B%C5%A1adlov%C3%BD_(Peklo_nad_Zdobnic%C3%AD).JPG
PAVELN4. wikipedia [online]. [cit. 14.8.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rekonstrukce_mostu_v_%C4%8Cernv%C3%AD%C5%99e_1.JPG
JANA MAXEROVÁ. wikipedia [online]. [cit. 14.8.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rado%C5%A1ovsk%C3%BD_most.jpg
PAVELN4. wikipedia [online]. [cit. 14.8.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:L%C3%A1vka_p%C5%99es_Nedv%C4%9Bdi%C4%8Dku.JPG
PROCHAINE. wikipedia [online]. [cit. 14.8.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rechel.jpg
fotografie autora