## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 17
Anotace | Topné plyny
Klíčová slova | Zemní plyn, propan butan, bioplyn, metan, etan
Předmět | Plynárenství
Autor, spoluautor | Ludvík Hrtánek
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Výklad
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 1. - 2. ročník, žáci 15 – 17 let
Speciální vzdělávací potřeby | ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana
Topné plyny
VY_32_INOVACE_17_328

## Slide 2
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Topné plyny

## Slide 3
Osnova:
Druhy používaných topných plynů – složení, vlastnosti, výroba a těžba.
Základní vlastnosti topných plynů – výbušnost, jedovatost, roztažnost.
Doprava a rozvod top. plynů - plynovody, tlakové stanice, tlakové lahve a zásobníky.
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 4
Druhy topných plynů:
Zemní plyn
Propan Butan
Bioplyn
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 5
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Je přírodní hořlavý využívaný jako významné plynné fosilní palivo.
Jeho hlavní složkou je metan (90%) a etan (1-6%).
Nachází se v podzemí bud samostatně, společně s ropou nebo s černým uhlím.
Díky tomu že obsahuje především metan, má v porovnání s ostatními fosilními palivy při spalování nejmenší podíl CO2 (oxid uhličitý) a je proto považován za ekologické palivo.
Používá se také jako zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv.
Samostatný zemní plyn je bez zápachu a proto se do něj při jeho distribuci provádí tzv. odorizace ,to znamená že se do něj přidávají zapáchající plyny (např. : etyl merkaptan) proto, aby se dalo čichem rozpoznat jestli je v místnosti cítit více než 1% plynu.
Zemní plyn

## Slide 6
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Použití:
k vytápění
do sporáku
do vozidel v kapalné podobě

## Slide 7
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Vlastnosti:
bez zápachu
vysušuje
výbušný, hořlavý, jedovatý

## Slide 8
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Složení :
metan
etan
propan, butan, dusík, oxid uhličitý
Zemní plyn se těží (vedlejší produkt je ropa) a je lehčí než vzduch.

## Slide 9
LPG neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaných jako palivo do spalovacích spotřebičů.
Plní se do tlakových lahví, (ne bomba) které se používají jako přenosné zásobníky topného plynu v domácnostech a při pobytu v přírodě.
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Propan Butan

## Slide 10
Výroba:
těží se, vedlejší produkt ropy
Vlastnosti:
- bezbarvý, bez zápachu
- extrémně hořlavý, výbušný
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Propan Butan

## Slide 11
Složení zemního plynu.
Na co se používá zemní plyn?
Propan butan, základní vlastnosti a použití.
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Otázky k opakování

## Slide 12
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Zdroje
Vlastní zdroje
Instalace plynovodů ISBN: 80-85920-89-1