## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 09
Anotace | Technické materiály - nekovy - plasty - spojování, skladování
Klíčová slova | Rozebiratelné spoje, nerozebiratelné spoje, průměry potrubí, tlakové řady, skladování
Předmět | Materiály
Autor, spoluautor | Ing. Patrick Gurský
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 1. ročník, žáci 15 – 16 let, Instalatér
Speciální vzdělávací potřeby | Ne
Zdroje | Seznam viz poslední snímek
Technické materiály - nekovy - plasty - spojování, skladování
VY_32_INOVACE_09_178

## Slide 2: TECHNICKÉ MATERIÁLY
INSTALATÉR
1.ROČNÍK

## Slide 3: Technické materiály
Spojování plastů - potrubí
Spoje rozdělujeme na rozebiratelné a nerozebiratelné.
Rozebiratelné spoje
Hrdlové s břitem (PVC)
Závitové (PP-R)
Přírubové
Mechanické spojky (PE-X, PP, PVC)

## Slide 4: Technické materiály
Nerozebiratelné spoje
Hrdlové spoje lepené (PVC)
Lisované spoje (vícevrstvé)
Svařované spoje:
(PE, PP a PVC)
natupo
polyfúzně
elektrotvarovkami

## Slide 5: Technické materiály
Průměry potrubí
Plastové potrubí, které používají instalatéři se vyrábí v průměrech:
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm
Potrubí
pro vnitřní rozvody vody
Potrubí pro
vnitřní kanalizaci
Potrubí
pro vnější rozvody vody
Potrubí pro
vnější kanalizaci
40 – 150 mm
110 – 600 mm

## Slide 6: Technické materiály
Tlakové řady potrubí
Označení je písmeny PN (Pressure Nominal), za kterými následuje číslo,
které vyjadřuje hodnotu tlaku v barech (bar).
Tlakové řady používané v ČR i v zahraničí:
PN 2,5, PN 3,2, PN 4, PN 6, PN 10, PN 16, PN 20, PN 25
Platí: čím je číslo větší,
tím je tlaková řada vyšší a tím je tloušťka stěny potrubí větší.

## Slide 7: Technické materiály
Skladování potrubí z plastů
- ve skladech nesmí být rozpouštědla
Při skladování musí být zajištěna ochrana proti mechanickému
poškození, proti slunečnímu záření a musí být dodrženy tyto zásady:
- teplota ve skladech v rozmezí 5 – 40 oC
- podpory takové, aby nedocházelo k deformacím
- roztřídění dle materiálu, průměru a tlakové řady
- vzdálenost od zdroje tepla minimálně 1 metr
- při manipulaci nesmí dojít k poškození obalu
Nedodržením zásad správného skladování mohou být trubky
poškozeny, případně se snižuje jejich životnost.

## Slide 8: Technické materiály
Plasty používané v instalatérské praxi
- potrubí pro vnitřní i venkovní rozvody vody, kanalizaci, vytápění, atd.
- izolace potrubí
- těsnění
- zápachové uzávěry (sifony)
- koupelnové, dvorní vpusti
- splachovací nádržky
- klozetová sedátka
- vany, vaničky
- armatury
- úchyty potrubí

## Slide 9: Technické materiály
Kontrolní otázky
Jakými způsoby se spojují plasty?
Uveď průměry plastového potrubí!
Jaké jsou tlakové řady plastového potrubí?
Jaké jsou hlavní zásady při skladování
plastového potrubí?
5. Které výrobky z plastů používají instalatéři?
Souhrn učiva

## Slide 10: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Použité zdroje
Ing. Jaroslav Dufka MATERIÁLY PRO UČEBNÍ OBOR INSTALATÉR
Nakladatelství: SOBOTÁLES, U Slavie 4, 100 00 Praha 10
Rok vydání: 2003 ISBN 80-85920-80-8
http://www.tzb-info.cz/
http://www.gerotop.cz/
http://www.jezirka-zahrada.cz