## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 36
Anotace | Pracovní třídy zesilovačů
Klíčová slova | Zesilovač, tranzistor, zesílení, zkreslení, účinnost
Předmět | Elektronika
Autor, spoluautor | Ing. Josef Sýkora
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, vyhledávání informací
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola, učiliště
Cílová skupina | 2. a 3. ročník, žáci 17 – 18 let, obory elektro
Speciální vzdělávací potřeby | Ne
Zdroje | Vlastní zdroje - viz poslední strana
Pracovní třídy zesilovačů
VY_32_INOVACE_36_725

## Slide 2: ELEKTRONIKA
Pracovní třídy
zesilovačů

## Slide 3: PRACOVNÍ TŘÍDY ZESILOVAČŮ
Podle volby pracovního bodu zařazujeme zesilovače do „pracovních tříd”.
Třída je určena dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému signálu.

## Slide 4: PRACOVNÍ TŘÍDY ZESILOVAČŮ
Zesilovač třídy A
Proud protéká po celou periodu vstupního signálu.
  má nejmenší zkreslení
  má malou energetickou účinnost – cca 20 %
  zesilovacím prvkem prochází stejnosměrný proud i při nevybuzení (na vstup není přiveden žádný signál), kdy zesilovač nepracuje
Použití:
v napěťových zesilovačích (pro všeobecné použití)
není vhodný pro výkonové zesilovače (max. výkon řádově W)

## Slide 5: PRACOVNÍ TŘÍDY ZESILOVAČŮ
Zesilovač třídy B
proud prochází tranzistorem přesně po dobu jedné půlperiody vstupního signálu
zesiluje pouze jednu půlvlnu střídavého signálu – výstupní signál je obdobou tepavého napětí u jednopulsního (jednocestného) usměrňovače
dochází tak k velkému zkreslení
nelze proto samostatně používat pro zesilování akustických signálů

## Slide 6: PRACOVNÍ TŘÍDY ZESILOVAČŮ
Zesilovač třídy B
Použití:
Ve výkonových (koncových) zesilovacích stupních ve dvojčinném zapojení, kdy se používají dva shodné zesilovače.
vhodným zapojením nebo úpravou vstupního signálu dosáhneme toho, že jeden zesilovač zesiluje kladnou a druhý zápornou půlvlnu
jejich výstupní signály se sčítají, tak že průběh zesíleného signálu odpovídá tvaru původního signálu

## Slide 7: PRACOVNÍ TŘÍDY ZESILOVAČŮ
Zesilovač třídy AB
Je to kompromis mezi třídou A a B. Má větší účinnost než třída A a menší zkreslení než třída B.
v klidu prochází zesilovacím prvkem již malý proud, ale podstatně menší než u třídy A (řád. desítky mA)
odstraní se tak přechodové zkreslení, způsobené nelinearitou a „zhuštěním” charakteristik v oblasti zániku klidového proudu
Použití:
V akustických zesilovačích ve výkonových (koncových) zesilovacích stupních ve dvojčinném zapojení.

## Slide 8: PRACOVNÍ TŘÍDY ZESILOVAČŮ
Zesilovač třídy C
Zesilovací prvek vede proud po dobu kratší než je doba půlperiody zesilovaného signálu. Proud začne procházet, až když vstupní signál dosáhne určité úrovně (napětí).
Má velké zkreslení a velkou účinnost – 80 až 90 %.
Použití:
Jako vysokofrekvenční výkonové zesilovače nebo koncové stupně vysílačů, u kterých není na závadu velké zkreslení těchto zesilovačů.

## Slide 9: PRACOVNÍ TŘÍDY ZESILOVAČŮ
Zesilovač třídy D
Tyto zesilovače se vyznačují stejně věrnou reprodukcí jako zesilovače třídy AB. Používají se jako výkonové.
Pracují v pulsním režimu, to znamená, že tranzistory mohou být pouze ve dvou stavech – úplně uzavřeny (nevybuzeny) nebo úplně otevřeny (vybuzeny na max. úroveň). Přechod mezi těmito stavy je velmi rychlý, s kmitočtem mnohonásobně vyšším než je maximální kmitočet zesilovaného signálu – čím větší, tím lépe.
Doba, po kterou je tranzistor otevřen, je úměrná amplitudě (velikosti) zesilovaného signálu.

## Slide 10: PRACOVNÍ TŘÍDY ZESILOVAČŮ
Zesilovač třídy D
Hlavní výhodou těchto zesilovačů je velká účinnost, 90 % i více. Ve vodivém stavu má tranzistor velmi malý odpor a proto na něm vzniká i při relativně velkém proudu, tekoucím do připojené zátěže, malý úbytek napětí a tudíž i malé energetické ztráty, které se projevují zahříváním zesilovače.
Výkonové zesilovače třídy D mívají proto malé rozměry a hmotnost (menší síťový transformátor, menší chladič) než zesilovače třídy A nebo AB.

## Slide 11: Souhrn učiva
Kontrolní otázky:
Podle čeho se zařazují zesilovače do pracovních tříd?
Kde se používají zesilovače třídy A a proč?
Kde se používají zesilovače třídy AB a proč?
Popiš činnost zesilovače třídy AB!
Která třída zesilovačů má nejmenší zkreslení?
Která třída zesilovačů má nejmenší energetickou účinnost?
Popiš činnost zesilovače třídy D! Jaké jsou jeho výhody?

## Slide 12: Souhrn učiva
Kontrolní test:
1. U zesilovače třídy A prochází proud zesilovacím prvkem
a) pouze v době kladné půlperiody b) pouze v době záporné půlperiody c) stále i při nevybuzení zesilovače d) v době, která je kratší než polovina periody e) v době, která je delší než polovina periody
2. U zesilovače třídy B prochází proud zesilovacím prvkem
a) pouze v době jedné půlperiody b) v době, která je delší než jedna perioda c) stále i při nevybuzení zesilovače d) v době, která je kratší než polovina periody e) v době, která je delší než polovina periody
3. U zesilovače třídy C prochází proud zesilovacím prvkem
a) pouze v době kladné půlperiod b) pouze v době záporné půlperiody c) stále i při nevybuzení zesilovače d) v době, která je kratší než polovina periody e) v době, která je delší než polovina periody
4. U zesilovače třídy AB prochází proud zesilovacím prvkem
a) pouze v době kladné půlperiody b) pouze v době záporné půlperiody c) stále i při nevybuzení zesilovače d) v době, která je kratší než polovina periody e) v době, která je delší než polovina periody

## Slide 13: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Použité zdroje
Text vlastní