## Slide 1: Obvody a obsahy rovinných obrazců 2.
Matematika pro stavební obory 12.
Autor: RNDr. Zdeněk Bláha

## Slide 2: P R O C E N T A

## Slide 3
Anotace
Materiál je určen pro druhý ročník učebních stavebních oborů předmětu MATEMATIKA. V dalším ročníku může být využit v rámci procvičení. Výuku inovuje použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými příklady s obrázky podporující výklad učitele. Snaží se povzbudit zájem učňů o matematiku.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší atraktivnost výuky. Vložené úlohy mohou žáci řešit samostatně ve svých sešitech nebo na interaktivní tabuli s možností následné kontroly. Zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 4: Obsahy a obvody rovinných obrazců 2
Dnes budeme pokračovat s výpočty obvodu a obsahu dalších základních útvarů !
Tak které zbývají?

## Slide 5: Obsahy a obvody rovinných obrazců 2
5. T r o j ú h e l n í k
S = ½ a.va
= ½ b.vb
= ½ c.vc
o = a + b + c

## Slide 6
Výpočet obsahu plochy trojúhelníku
pomocí stran (Heronův vzorec):
s = ½.o =
S =
Obsahy a obvody rovinných obrazců 2

## Slide 7: Obsahy a obvody rovinných obrazců 2
K r u h , k r u ž n i c e
(kruh = celá plocha, kružnice = „čára“ okolo)
S = π.r2
o = π.d = 2.π.r

## Slide 8: Obsahy a obvody rovinných obrazců 2
A opět si to procvičíme na několika úlohách….

## Slide 9: Obsahy a obvody rovinných obrazců 2
Pozemek má tvar trojúhelníku o stranách délky 4m, 13 m, 15 m. Jaká je vzdálenost třetího vrcholu od nejkratší strany?
Řešení

## Slide 10: Obsahy a obvody rovinných obrazců 2
Nejprve spočítáme obsah tr. pomocí Heronova vzorce:
s = o / 2 = ( 4 + 13 + 15 ) / 2 = 32 / 2 = 16 m
S =
S =
S =
S = 24 m2
Ze vzorce S = ½ a.va => va = 2.S/a = 2.24 / 4 = 12 m
Plocha pozemku je 24 m2 a hledaná vzdálenost činí 12 m.

## Slide 11: Obsahy a obvody rovinných obrazců 2
Jaká je délka kružnice (obvod kruhu), víme-li, že obsah tohoto kruhu je 39 cm2 ?
Řešení

## Slide 12: Obsahy a obvody rovinných obrazců 2
S = π.r2 => r =
r = = 3,52 cm
o = 2.π.r = 2.π.3,52 = 22,12 cm
Obvod kruhu je 22,12 cm (poloměr je 3,52 cm)

## Slide 13: Obsahy a obvody rovinných obrazců 2
Ocelové lano je spleteno z osmi pramenů a každý pramen se skládá z deseti drátů o průměru 0,6 mm.
Jaký je obsah průřezu lana?
Řešení

## Slide 14: Obsahy a obvody rovinných obrazců 2
S = 8 . 10 . π . r2 =
= 8 . 10 . π . 0,32 =
= 22,62 mm2
Obsah průřezu lana
je 22,62 mm2 .

## Slide 15: Obsahy a obvody rovinných obrazců 2
Vypočtěte obsah trojúhelníku o stranách 6 cm, 8cm a 10 cm.
Řešení

## Slide 16: Obsahy a obvody rovinných obrazců 2
Obsah bychom mohli spočítat Heronovým vzorcem:
s = ½ . o = ½ . (6 + 8 + 10) = 12 cm
S = = = 24 cm2
Nešlo by to ale v tomto případě spočítat nějak jinak, jednodušším způsobem…
Zkuste se nejprve zamyslet nad velikostmi stran….
…. 6 cm, 8 cm, 10 cm…..

## Slide 17: Obsahy a obvody rovinných obrazců 2
Vyhovují Pythagorově větě !
62 + 82 = 102
Daný trojúhelník je pravoúhlý!!!
Pomůže nám to nějak???

## Slide 18: Obsahy a obvody rovinných obrazců 2
Ale ano!!!
Vezmeme-li jednu odvěsnu jako stranu, je druhá odvěsna k ní výškou (je kolmá!!!).
Proto : S = ½ . 8 . 6 = 24 cm2
Obsah trojúhelníku je 24 cm2 .

## Slide 19: Obsahy a obvody rovinných obrazců 2
Příště si prověříme, jak umíte sami počítat obsahy a obvody….
Děkuji za pozornost !

## Slide 20: Obsahy a obvody rovinných obrazců
Použitá literatura :
Dr.Emil Calda a kol.: Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU 1.
Použité obrázky a znázornění :
Kliparty MS Office, autor