## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 27
Anotace | Druhy a použití cementu ve stavebnictví
Klíčová slova | Materiály, cement, beton, malty, portlandský
Předmět | Materiály
Autor, spoluautor | Jaroslav Neuman
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Výklad
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 1. ročník, žáci 15-16 let
Speciální vzdělávací potřeby | ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana
Cement
VY_32_INOVACE_25_506

## Slide 2: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Materiály
-
Cement

## Slide 3: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Využití cementu
beton
malty
omítky
stavební lepidla

## Slide 4: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Druhy cementu
portlandský cement – vyšší nárůst pevnosti
      betonové konstrukce vyšších pevností
portlandský struskový cement – odolný agresivnímu prostředí
      při tuhnutí malé množství tepla
      vhodný na masivní konstrukce

## Slide 5: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
portlandský cement s křemičitým úletem – vyšší pevnost v tahu
portlandský pucolánový cement – zvýšená odolnost odpadním vodám
      zvýšená vodotěsnost
      zvýšená plastičnost

## Slide 6: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
portlandský popílkový cement – plastický
      zvýšená vodotěsnost
      využití ve vodním stavitelství
portlandský cement s kalcinovanou břidlicí – odolnost chemický vlivům
      plastičnost
      vhodný na injektáž

## Slide 7: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
vysokopecní cement – tuhne relativně pomalu
      odolnost agresivním vodám
      odolnost žáru
pucolánový cement – tuhne poměrně pomalu
      odolnost agresivním vodám
      odolný i mořské vodě

## Slide 8: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
silniční cement – malá „smrštitelnost“
      vyšší pevnost v tahu
      odolnost otěru
hlinitanový cement – vyšší počáteční pevnost
      po čase ztrácí pevnost
      rychle tvrdne

## Slide 9: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Zvláštní cementy
hydrofobizované cementy – odpuzují vlhkost, vodu
plastifikované cementy – zvýšená „tekutost“
fungicidní a bakteriocidní cementy – ničí bakterie a plísně
barevné cementy – vhodné na pohledové betony
vysokopevnostní cementy – hodně namáhané konstrukce
    předpjaté betony

## Slide 10: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Použité zdroje
Jan Liška. Materiály, učebnice pro odborná učiliště obor zednické práce. Praha: PARTA, s. r. o., 2003, ISBN 80-7320-040-6
http://www.heidelbergcement.com/cz/cs/country/produkty/cement/baleny_cement/index.htm