## Slide 1
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 22
Anotace | Valivá ložiska, nářadí pro demontáž
Klíčová slova | Stahovák, odtlačovací rameno, vytahovák, injektor, hydraulické stahováky
Předmět | Technologie
Autor, spoluautor | Ing. Křížová Naděžda
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 2. ročník, žáci 17 – 18 let
Speciální vzdělávací potřeby | ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana
1
VY_32_INOVACE_22_443
Valivá ložiska – montáž 4
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 2
Důvody demontáže valivého ložiska
poškození
opotřebení
špatná montáž
Demontáž se nesmí provádět údery na vnější kroužek.
Síla se nesmí přenášet přes valivá tělíska.
2
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 3
Demontáž kuličkového ložiska
lisem
stahovacím přípravkem
3
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 4
stahovák pro demontáž ložisek ze slepých děr
- je třeba odstranit část klece ložiska - odvrtat vrtákem nebo odříznout řezným nástrojem - do vytvořených mezer zasuňte kulové nástavce tak, aby plošky byly obráceny k oběžným drahám - otočením o 90°pevně uchytíte nástavce v demontážní poloze - kulové nástavce jsou spojeny rameny s příčným nosníkem, jímž prochází závitové vřeteno
4
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 5
Ložiskový vytahovák Kukko 21-x je určen pro snadné vytahování ložisek nejen ze slepých otvorů -tyto vytahovací trny jsou vhodné pro vytahování kuličkových ložisek, ložiskových kroužků, objímek a pouzder - patentovaným mechanismem, který s narůstající vytahovací silou úměrně zvyšuje přítlak na ložisko je zaručeno snadné a bezpečné vytažení ložiska bez jeho poškození
5
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 6
TMBS 150E - stahovák masivní, se zadním uchycením
- zachytí ložisko zezadu tam, kde už z důvodu místa nejde použít stahovák čelisťový - zadní uchycení umožňuje působit demontážní silou přímo na vnitřní kroužek ložiska, čímž se výrazně sníží nebezpečí poškození ložiska přenosem sil přes valivá tělesa a oběžné dráhy - klesne požadovaná síla nutná pro demontáž ložiska
6
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 7
Hákové klíče byly navrženy pro bezpečné a snadné do tahování a uvolňování pojistných matic, používaných pro zajištění a seřízení ložisek - používají se také k montáži malých ložisek na kuželový čep nebo upínací pouzdro a k demontáži malých ložisek ze stahovacích pouzder
7
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 8
Hydraulická zařízení SKF usnadňují montáž a demontáž ložisek -jde o široký sortiment ručních nebo vzduchem poháněných hydraulických čerpadel a injektorů, hydraulických matic
Injektor je univerzální nástroj k aplikaci metody tlakového oleje
8
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 9
na hřídelovém čepu musí být drážka
9
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 10
10
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 11
11
Souhrn učiva
Jaký je postup při demontáži kuličkového ložiska.
Jaké nářadí lze použít pro demontáž ložisek.
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 12
12
Použité zdroje
Josef DILLINGER, Josef a kol. Moderní strojírenství pro školu a praxi. Praha:
Europa - Sobotáles cz., 2007, ISBN 978-80-86706-19-1.
Ing. FIALOVÁ, Dana; Ing. GRADEK, Vladislav. Zámečnické práce a údržba.
Praha: PARTA, 2007, ISBN 978-80- 7320-105-0.
AUTOR NEUVEDEN. seznam [online]. [cit. 19.3.2014]. Dostupný na WWW:
http://zbozi.arkov.cz/dl/456/vyrobky_pro_udrzbu.pdf.html
AUTOR NEUVEDEN. seznam [online]. [cit. 19.3.2014]. Dostupný na WWW:
http://eshop.gmtechnik.cz/loziskovy-vytahovak-kukko-21-x-8-110mm
AUTOR NEUVEDEN. seznam [online]. [cit. 19.3.2014]. Dostupný na WWW:
http://zbozi.arkov.cz/i/54858-729659-c-elektricka-ohrivaci-plotna-skf.html
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje