## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 14
Anotace | Brzdy bubnové
Klíčová slova | Brzdy, brzdový váleček, brzdové čelisti, brzdové bubny, hydraulický převod
Předmět | Automobily
Autor, spoluautor | Bc. Ladislav Hajný
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 1. ročník - Mechanik opravář motorových vozidel
Speciální vzdělávací potřeby | Ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana
Brzdy bubnové
VY_32_INOVACE_14_276

## Slide 2: Brzdy bubnové
Bubnová brzda:
je konstrukčně starší než kotoučová. U vozů dřívějšího data výroby se používala na přední i zadní nápravě, v současnosti pouze na zadních nápravách a to u levnějších osobních automobilů.
Bubnová brzda byla technickým pokrokem vytlačena i z konstrukce brzd nákladní automobilů a byla plně nahrazena brzdou kotoučovou.
pracuje na principu tření brzdových elementů - čelistí, na vnitřní stranu brzdového bubnu
brzdový buben je pevně připevněn k náboji a rotuje spolu s kolem
uvolněním brzdového pedálu jsou čelisti vráceny zpět pružinou
brzdové čelisti jsou k bubnu přitlačovány rozpěrným prvkem, který je
a) hydraulický - válec s pístem (brzdový váleček), nebo b)mechanický s rozpěrnou pákou v případě parkovací brzdy
ruční brzda ovládána mechanicky

## Slide 3: Brzdy bubnové
Výhody a nevýhody bubnových brzd:
Výhody:
celá brzda je umístěna uvnitř bubnu a je tím chráněna proti nečistotám
jednoduchá konstrukce a přizpůsobení parkovací brzdy
velká životnost brzdového obložení, oproti kotoučové brzdě ohledem na velikost menší výkonnost
Nevýhody:
při dlouhodobém zahřívání, např. vlivem dlouhodobého brzdění, nastává pokles brzdného účinku tzv. fading
pokud zahřátí přesáhne určitou úroveň, může dojít až k deformaci brzdového bubnu

## Slide 4: Brzdy bubnové
Vymezení vůle čelistí:
Z důvodu prodlevy brzdy při brzdění, což je jedna ze složek brzdné dráhy tzn. aby nebyl zdvih pedálu příliš velký, je potřeba vymezit vůli mezi čelistmi a bubnem.
u staršího provedení se vůle seřizovaly excentrickými šrouby, které byly umístěny v kotevním plechu brzdy, každá čelist měla svůj seřizovací excentr. Tož bylo velmi nepohodlné řešení.
nového provedení bubnových brzd (současná vozidla) je tzv. samostav, zařízení, které automaticky vymezuje vůli mezi čelistmi a bubnem. Samostav funguje na principu omezené vratnosti čelistí.
Provedení samostavu:
rozpěrná vzpěra s klínem a pružinou – řešení VW
rozpěrná vzpěra s levotočivým závitem a ráčnou

## Slide 5: Brzdy bubnové
Brzdový buben je nejčastěji vyroben:
ze šedé nebo temperované litiny
ocelolitiny
ze slitiny lehkých kovů s ocelovou vložkou
Třecí plochy se upravují jemným soustružením, případně broušením.
Brzdový buben musí mít:
vysokou odolnost proti otěru
stálost tvaru a rozměrů
dobrou tepelnou vodivost materiálu, ze kterého je vyroben
Brzdový buben musí být konstruován tak, aby při rotaci nemohlo dojít k nežádoucímu kmitání v radiálním i axiálním směru a nesmí docházet k jakýmkoli vibracím.

## Slide 6: Brzdy bubnové
Konstrukce bubnových brzd:
Brzdový buben
Brzdová čelist
Brzdový váleček
Přítlačné a vratné pružiny
(tažné/tlačné)
5. Rozpěrný samostav brzdových čelistí

## Slide 7: Brzdy bubnové
Bubnové brzdy rozdělení:
podle toho, zda mají čelisti –
jeden společný brzdový váleček – Simplex
dva, pro každou stranu samostatný – Duplex
Duo-Duplex.
Simplex - je konstrukčně jednodušší a levnější.
Nevýhodou však je jev úběžné čelisti.
Jedna čelist (úběžná) je vlivem rotačního
pohybu bubnem odtlačována, čímž se
brzdný účinek snižuje a druhá přitlačována,
a tím napomáhá brzdění.

## Slide 8: Brzdy bubnové
Duplex – čelisti jsou přitlačovány na obou stranách, čímž vznikly dvě náběžné čelisti.
Tření při brzdění vytváří točivý moment, který má tendenci náběžnou čelist vtahovat do bubnu a tím zesilovat brzdný účinek. To je zčásti výhoda, ale musí se při konstrukci brzdy pamatovat na to, aby nedocházelo k zadírání brzdy a tím kolo bylo ve smyku.
Duplex Duo - Duplex

## Slide 9: Brzdy bubnové
Brzdové čelisti:
Tuhost čelistí je daná konstrukcí většinou do tvaru „T“.
svařence z ocelových plechů
odlitky z lehkých kovů (Al)
K čelistem je přinýtováno - NA vozidla nebo přilepeno OA + N₁,₂ brzdové obložení.

## Slide 10: Brzdy bubnové
Brzdový váleček:
Brzdový váleček obsahuje jeden nebo dva písty, dle provedení brzdy. Tlak vytvořený hlavním brzdovým válcem působí na písty ve válečku a vytváří rozpěrnou sílu. Písty jsou těsněny pryžovými manžetami. Na vnějších stranách najdeme protiprachové manžety, chránící mechanismus před nečistotami. Na nejvyšším místě válečku se nachází odvzdušňovací ventil.

## Slide 11: Brzdy bubnové

## Slide 12
Tato prezentace, ukazuje a seznamuje žáky s bubnovými brzdami, které se používaly a používají v automobilech. Bubnové brzdy jsou nedílnou součástí podvozků osobních i nákladních vozidel, a jsou tudíž, velmi důležitým článkem v konstrukci stavby vozidel.
Cvičení:
Popište konstrukci bubnových brzd.
Proč je důležitá vymezení vůle čelistí, jak a čím se vymezuje?
Rozdělení bubnových brzd dle konstrukce.
Děkuji za pozornost

## Slide 13: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Použité zdroje
Publikace:
M. Pilárik, J. Pabst - Automobily I. – nakl. Informatorium
Rolf Gscheidle a kolektiv – Příručka pro automechanika – nakl. Sabotáles
Výukové sešity BOSCH pro pedagogické pracovníky.
V prezentaci použity vlastní citace, fotografie a schémata, vyjma fotografií z volně dostupných zdrojů:
http://www.autoznalosti.cz/images/stories/podvozek_kola/brzda_bubnova.jpg
http://www.autoznalosti.cz/images/stories/podvozek_kola/bubnova_brzda_Simplex.jpg
http://www.autoznalosti.cz/images/stories/podvozek_kola/bubnova_brzda_Duplex.jpg
http://www.autoznalosti.cz/images/stories/podvozek_kola/bubnova_brzda_Duo_Duplex.jpg
http://mcsystem.sk/brzdynit01.jpg
http://www.starline-parts.com/data/pictures_items/AK-brzd-celisti-06.jpg
http://www.autoznalosti.cz/images/stories/podvozek_kola/brzdovy_valecek.jpg
http://www.lada-dily.cz/data/shared/files/products/820081/1306331525_Z--znam-cel---obrazovky-25.5.2011-155110.jpg
http://www.tomservice.cz/editor/image/produkty2/_145637_Liazzadni.jpg
http://forddily.inshop.cz/inshop/catalogue/products/pictures/bub.lo%C5%BE.fi91.jpg