## Slide 1
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 21
Anotace | Hlavní části kotle, druhy spalovacích komor, druhy paliv
Klíčová slova | Roštové ohniště, fluidní, komín, ekonomizér, výparník
Předmět | Strojnictví
Autor, spoluautor | Ing. Křížová Naděžda
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 3. ročník, žáci 17 – 18 let
Speciální vzdělávací potřeby | ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana
1
VY_32_INOVACE_21_424
Parní generátory – kotle 2
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 2
Hlavní části kotle
Palivové hospodářství – přípravna paliva (vysoušení), mletí, zásobník, podavač uhelného prachu
Hořáky – včasné a stabilní zapalování paliva
Spalovací komora (ohniště) – hoření – přeměna chemické energie na tepelnou roštová – pevné kusové palivo se spaluje v klidné vrstvě, nízká intenzita spalování 800-900°C
2
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 3
prášková – palivo ve formě prášku se spaluje při 1 000 – 1 700°C v letu v prostoru ohniště, částečné natavení spalin – struska, škvára, vysoký stupeň zachycení popelovin
3
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 4
cyklónová – práškové palivo se spaluje ve vířívém prostoru, palivo hoří rychleji a dosahuje se vyšších teplot
4
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 5
fluidní – rozdrcené palivo se spaluje ve vznosu – nadnášeno proudem vzduchu, kromě výhodného rozložení tepelné zátěže a vysoké účinnosti umožňuje i odsíření spalin, je ekologicky nejvýhodnější
5
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 6
ohniště na kapalná paliva – palivo se rozprašuje a tím lépe shoří, hořáky na kapalná paliva rozprašují palivo na jemné kapičky, čehož se dosahuje stlačeným vzduchem nebo párou
ohniště na plynná paliva – palivo se smísí se vzduchem a hoří, podstata je stejná jako pro kapalná paliva
Odstruskovač - pro odstranění strusky a škváry, vynašeče – mechanické, hydraulické, pneumatické
Čištění spalin – odlučovače popílku – elektrostatické filtry - odstranění SOx - odsíření – přidávání např. vápence – odstranění Nox – přidání čpavku do spalin
Komín – hlavní funkcí je vytvoření dostatečného tahu, rozptýlení škodlivin do ovzduší, výška až 300m
6
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 7
Ekonomizér (ohřívák vzduchu) - jako poslední výměník, spaliny by měly velmi vysokou teplotu až 250°C, ztráty kotle
Ohřívák vody - výměník, ve kterém se teplo spalin využívá na ohřev napájecí vody
Výparník – tvoří stěny spalovací komory, proveden jako trubky ( svazky), teplo ze spalin v něm slouží k výrobě páry
Přehřívák páry – vyrábí přehřátou páru, koná práci, je vedena do turbíny
Přihřívák – pára v turbíně částečně expanduje a je vedena zpět do kotle
7
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 8
Palivo jsou látky, ve kterých je vázána chemická energie. Ta se při spalování mění na energii tepelnou.
Rozdělení paliv podle
původu přírodní – černé a hnědé uhlí, zemní plyn, biomasa, ropa, rašelina umělá – koks, brikety, generátorový a kychtový plyn
skupenství tuhá – uhlí, dřevo kapalná – mazut, topné oleje plynná – zemní plyn, bioplyn, kychtový a generátorový plyn
vzniku fosilní – uhlí, zemní plyn recentní – rašelina, biomasa
8
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 9
Složky paliva
nehořlavina – přítěž
voda – zvětšuje objem spalin a zvyšuje ztráty - část tepla uvolněného při spalování se spotřebuje na odpaření - vlhké palivo se špatně mele, ztěžuje dopravu
popelovina – částečky se usazují na teplosměnných plochách zhoršují přestup tepla - ucpává tahy kotle - eroze trubek popílkem - znečišťování životního prostředí
9
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 10
hořlavina
aktivní látky – uhlík, vodík, síra pasivní látky – kyslík, dusík
výhřevnost Q (kJ.kg-1, MJ.kg-1) – množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením 1 kg paliva při ochlazení spalin na teplotu okolí, přičemž vodní páry obsažené ve spalinách zůstanou v plynném stavu
10
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 11
11
Souhrn učiva
Které části tvoří příslušenství kotlů.
Jaké znáte druhy spalovacích komor.
Jaká je princip fluidního spalování.
Uveďte druhy a složení paliva.
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

## Slide 12
12
Použité zdroje
ING.KEMKA, Vladislav a kol. Stavba a provoz strojů. Praha:
Informatorium, 2009, ISBN 978-80-7333-075-0.
AUTOR NEUVEDEN. seznam [online]. [cit. 24.3.2014]. Dostupný na WWW:
http://strojirenstvi.studentske.cz/2010/11/29-parni-generatory.html
STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje