## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 36
Anotace | Kombinované zesilovací stupně
Klíčová slova | Impedance, zesílení, diference, absolutní hodnota, přímo vázané stupně
Předmět | Elektronika
Autor, spoluautor | Ing. Josef Sýkora
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, vyhledávání informací
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola, učiliště
Cílová skupina | 2. a 3. ročník, žáci 17 – 18 let, obory elektro a Mechatronik
Speciální vzdělávací potřeby | Ne
Zdroje | Vlastní zdroje - viz poslední strana
Kombinované zesilovací stupně
VY_32_INOVACE_36_734

## Slide 2: ELEKTRONIKA
Kombinované
zesilovací stupně

## Slide 3: Kombinované zesilovací stupně
Na zesilovač jsou kladeny náročné požadavky, často protichůdné, které nelze většinou splnit použitím pouze jednoho zesilovacího prvku (tranzistoru).
Používáme proto kombinované zesilovací stupně s více tranzistory, ve kterých se využívá potřebných vlastností základních zapojení zesilovačů.
PŘÍMO VÁZANÉ TRANZISTOROVÉ DVOJICE
V zesilovači jsou použity dva tranzistory.
  výstup prvního tranzistoru je přímo spojen s vstupem druhého tranzistoru
  přímá vazba je frekvenčně nezávislá, umožňuje zpracovávat i stejnosměrné signály

## Slide 4: Kombinované zesilovací stupně
Zapojení SE – SE
Použijeme, když se požaduje velké napěťové zesílení, které je dáno součinem zesílení jednotlivých tranzistorů.
Dále se používá v případech, kdy je na závadu fázové posunutí výstupního signálu oproti signálu vstupnímu o 180° u jednoduchého zapojení SE. Výstupní signál je u tohoto zapojení ve fázi se vstupním.

## Slide 5: Kombinované zesilovací stupně
Zapojení SE – SC
Používá se tam, kde potřebujeme:
  velké napěťové zesílení – zajišťuje první tranzistor (SE)
  zároveň malou výstupní impedanci – zajišťuje druhý tranzistor v zapojení SC
  např. u akustických zesilovačů, kde je zátěží reproduktor, který má impedanci 4 až 32 

## Slide 6: Kombinované zesilovací stupně
Zapojení SC – SC
Je to tzv. dvojitý emitorový sledovač. Tímto zapojením se ještě zlepšují vlastnosti jednoduchého emitorového sledovače, tzn., že se výrazně zvětšuje vstupní a zmenšuje výstupní impedance a zvětšuje proudové zesílení.
Používá se tam, kde potřebujeme:
  velkou vstupní impedanci
  malou impedanci výstupní
  velké proudové zesílení

## Slide 7: Kombinované zesilovací stupně
Darlingtonovo zapojení
Jedná se o kaskádové zapojení SC – SC.
Emitor prvního tranzistoru je přímo spojen s bází tranzistoru druhého.
Má vynikající impedanční vlastnosti (lepší než jednoduchý emitorový sledovač), tzn.
velmi velkou vstupní impedanci
malou výstupní impedanci
velmi velké proudové zesílení

## Slide 8: Kombinované zesilovací stupně
Rozdílový (diferenční) zesilovač
Používá se, potřebujeme-li získat signál, který je úměrný rozdílu (diferenci) dvou napětí – např. při měření pH.
Tento zesilovač má dva vstupy pro přívod dvou rozdílných signálů.
Na výstupu je napětí U2, které je úměrné rozdílu obou vstupních signálů, přičemž nezáleží na jejich absolutní hodnotě.
Většinou platí:
  pro U1  U1 ’ ....... výstupní napětí U2  0 (je kladné)
  pro U1  U1 ’ ....... výstupní napětí U2  0 (má zápornou polaritu)
  je-li U1 = U1 ......... výstupní napětí U2 = 0 V
Velice často bývá rozdílový zesilovač realizován použitím operačního zesilovače.

## Slide 9: Kombinované zesilovací stupně
Rozdílový (diferenční) zesilovač
Tyto zesilovače bývají napájeny symetrickým napětím  10 až 15 V.
Zapojení tvoří dva tranzistory v zapojení SE se společným rezistorem RE (10 k). Potenciometrem se nastavuje nulové výstupní napětí při nulových vstupních signálech.

## Slide 10: Souhrn učiva
Kontrolní otázky:
1. Přímo vázaná tranzistorová dvojice SE - SC má a) velkou vstupní a výstupní impedanci b) velké napěťové zesílení a malou výstupní impedanci c) velkou vstupní a malou výstupní impedanci d) malé napěťové zesílení a velkou výstupní impedanci e) velké proudové a malé napěťové zesílení f) velké proudové a velké napěťové zesílení
2. Přímo vázaná tranzistorová dvojice SC - SC má a) velkou vstupní a výstupní impedanci b) velké napěťové zesílení a malou výstupní impedanci c) velkou vstupní a malou výstupní impedanci d) malé napěťové zesílení a velkou výstupní impedanci e) velké proudové a malé napěťové zesílení f) velké proudové a velké napěťové zesílení
3. Darlingtonovo zapojení má a) velkou vstupní a výstupní impedanci b) velké napěťové zesílení a malou výstupní impedanci c) malé napěťové zesílení a velkou výstupní impedanci d) velkou vstupní a malou výstupní impedanci e) velké proudové a malé napěťové zesílení f) malé proudové a velké napěťové zesílení
4. Darlingtonovo zapojení tvoří a) přímo vázané tranzistorové dvojice SE - SC b) přímo vázané tranzistorové dvojice SC - SE c) kaskádové zapojení dvojice tranzistorů SC - SC d) komplementární dvojice tranzistorů
5. Komplementární dvojice jsou a) dva tranzistory zapojené v Darlingtonově zapojení b) dva tranzistory zapojené jako rozdílový zesilovač c) dva tranzistory se shodnými parametry (jeden PNP, druhý NPN d) přímo vázané tranzistorové dvojice v zapojení SC
6. Nakresli zapojení přímo vázané dvojice SE - SC a napiš, kdy se používá a čím se vyznačuje!
7. Popiš konstrukci a funkci diferenciálního zesilovače! Kde se používá?

## Slide 11: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Použité zdroje
Text vlastní
Obrázky z knihy:
ING. UHLÍŘ, CSC, Jan; DOC. ING. KŘEČAN, Zdeněk. Elektronika pro 2. a 3. ročník SOU. Praha: SNTL, 1985