## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 38
Anotace | Výuka strojního obrábění
Klíčová slova | Bezpečnost práce, ochranné pomůcky, rukavice, nástroje, stroj
Předmět | Odborný výcvik
Autor, spoluautor | Josef Šindelář
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Prezentace
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor, výukové panely, pomůcky
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, stroje, nástroje
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 2., 3. ročník, žáci 16 – 19 let, Mechanik seřizovač , Obráběč kovů
Speciální vzdělávací potřeby | ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana
Strojní obrábění – bezpečnost práce
VY_32_INOVACE_38_775

## Slide 2: STROJNÍ OBRÁBĚNÍ
Bezpečnost práce.

## Slide 3: Bezpečnost práce na soustruhu
Cíl výuky
Seznámit se s bezpečností práce při soustružení a ustanovení pro dílnu strojního obrábění.
Témata:
SOUSTRUŽENÍ (ČSN 200701)
Předpisy pro dílnu strojního obrábění
Ochranné pomůcky

## Slide 4: BP - soustružení
Na stroji, okolo stroje, na podlaze, na pracovním stolku a ve skříňce s nářadím udržuj pečlivý pořádek.
Použité nářadí odkládej na určené místo, nikoliv libovolně na stroj.
Obzvláště ihned odstraňuj rozlitý olej nebo odlétnuté třísky před strojem.
Po ukončení práce stroj řádně vyčisti a odstraň nahromaděné třísky.
Udržuj všechny uličky a průchody kolem stroje stále volné.
Materiál pro obrábění přicházející z chemických provozů řádně očisti od chemických látek.
Stroj může uvádět do chodu a obsluhovat pouze zaměstnanec (žák) k tomu určený a pro obsluhu zaučený.
Při práci dodržuj předepsaný technologický postup.
Před odletujícími třískami si chraň oči ochrannými brýlemi, nebo obličejovým štítem, na zápěstí používej kožených manžet.
Kde to dovoluje povaha práce, používej ochranných krytů z plexiskla a vhodných lamačů třísek na břitové destičce nože.

## Slide 5: BP -soustružení
Rukávy pracovní blůzy měj v zápěstí upnutý, spodní část blůzy zasunutou do kalhot.
Obuv používej pracovní, koženou.
Hlavu si chraň pokrývkou hlavy se štítkem. Zvláště u dívek zakrývající všechny vlasy.
Je zakázáno nosit prstýnky, hodinky, náušnice a řetízky.
K odstranění třísek a čištění stroje používej ocelových háčků smetáku, nikdy je neodstraňuj rukou. Stroj musí být v klidu.
Před uvedením stroje do chodu jej řádně promaž, zkontroluj chod a nasazení předepsaných krytů. Je-li stroj vadný, je práce na něm zakázána.
Dbej, aby vyčnívající šrouby na vřetenu a sklíčidle, ozubená soukolí a hnací řemeny byly řádně zakryty ochranným krytem.
Při obrábění tyčového materiálu, vyčnívá-li tento mi o vřeteno musí být vyčnívající část chráněna ochrannou trubkou.

## Slide 6: BP -soustružení
Po upnutí i po uvolnění obrobku nenechávej nikdy utahovací klíč v upínacím zařízení. Používej vždy klíče správné velikosti a vhodného tvaru, páku klíče nenastavuj jiným nebezpečným způsobem.
Při upínání obrobku mezi hroty, zkontroluj hloubku středních důlků. Při nedostatečné hloubce důlku, může obrobek z hrotů po zapnutí stroje vypadnout.
Při manipulaci s obrobky těžšími 10 kg používej pro upínání zvedací zařízení.
Používej jen vhodných ostrých a správně upnutých nožů. Nůž musí být upnut alespoň dvěma šrouby, vyložení nože nesmí být větší než dvojnásobná výška břitu.
Nože upínej do nožových držáků co nejblíže ostří, dbej však, aby třísky mohly volně odlétat.
Pamatuj, že správně vybroušený utvářeč na břitové destičce zabraňuje tvoření nebezpečné plynulé třísky.
Není dovoleno, aby si soustružníci brousili své nože. Dávej včas otupené nože nabrousit.

## Slide 7: BP -soustružení
Nože musí mít správný geometrický tvar.
Je zakázáno uražené nože hrubovat na bruskách, které nemají vhodné kotouče.
Výměnu převodových ozubených kol (pro řezání závitů) prováděj jen za klidu stroje.
Měřit upnuté součásti za chodu vřetene, je zakázáno.
Při měření otvoru kalibrem, odjeď po zastavení stroje nožovou hlavou do krajní plochy, abys při vytahování kalibru nenarazil rukou na ostří upnutého nože.
Při upínání nebo vyjímání obrobků a revolverových soustruhů, odjeď s revolverovou hlavou pomocí vratidlového kola do krajní polohy. Nenechávej zbytečně ruce v prostoru nožové revolverové hlavy.
Hrozí-li rozlet třísek do větší vzdálenosti, použij vhodných stěn, abys nezranil spolupracovníky.
Při práci na soustruhu nenos na rukou řetízky, prsteny, hodinky dále pak vázanku, šálu apod.

## Slide 8: BP -soustružení
Jakékoliv závady na stroji oznam ihned svému učiteli.
Vázat břemena ze stroje na stroj může provádět zaměstnanec mající na to oprávnění.
Dbej o bezvadný stav osvětlovacího zařízení.
Manipulovat s elektrickým zařízením je zakázáno. Na poruchu elektrického zařízení zavolej údržbáře.
Soustřeď se na práci. Dokud je stroj v běhu, nerozptyluj se pozorováním okolí, nebo bavením.
Nedovol přítomnost jiných spolužáků, kteří nejsou na práci přímo zúčastnění v blízkosti stroje.
Chod stroje zastav při každém i dočasném přerušení práce.
Při jakékoliv manipulaci, snímání obrobku, měření, opravě, mazání, čištění apod. musí být stroj zastaven. Jakékoliv drobné práce na stroji za chodu jsou zakázány.

## Slide 9
Bezpečnostní ustanovení pro dílnu strojního obrábění – OBROBNA
Žák nevstupuje do dílny bez povolení učitele odborného výcviku / UOV /
Pokud žák opouští dílnu v době vyučování, vždy to oznámí UOV.
Práce a manipulace se stroji je povolena pouze v přítomnosti UOV.
Udržuje pořádek na pracovišti, nářadí a měřidla ukládá na určené místo a chrání před poškozením.
Každý žák se při práci zdržuje v prostoru přiděleného stroje a svým chováním nenarušuje pozornost ostatních žáků.
Plní stanovené úkoly podle předepsaných postupů a na strojích vykonává pouze činnost povolenou pro daný stroj.
Neohrožuje bezpečnost svou, ani ostatních žáků.

## Slide 10
Ochranné pomůcky

## Slide 11: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Souhrn učiva
Otázky pro opakování
Jaké základní ochranné pomůcky musí mít žák při práci na stroji.
Jak odstraňujeme třísky ze stroje.
Jak postupujeme v případě poškození stroje.
Kdy smí žák opustit dílnu v průběhu vyučování.
Jak se chováme při práci na soustruhu.

## Slide 12: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Použité zdroje
Texty BOZP - STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ
kliparty – www.office.microsoft.com