## Slide 1
Číslo projektu | OP VK 1.5 25549863
Název projektu | Moderní škola
Název školy | Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s.
Předmět | Informační a komunikační technologie
Téma | Zobrazovací soustava
Ročník | 1.
Jméno autora | Ing. Miroslav Geršl
Anotace | Zobrazovací soustava, žák získá přehled o činnosti zobrazovací soustavy
Datum tvorby | 4.9.2012

## Slide 2: Zobrazovací soustava
Grafické karty
  zabezpečuje výstup dat z počítače na obrazovku
  textový režim (umožňuje zobrazovat jen předem definované znaky)
  grafický režim (informace zobrazovány po jednotlivých obrazových bodech)

## Slide 3: Zobrazovací soustava
Grafické karty
  rozlišení v textovém režimu (počet znaků na řádek a řádků na obrazovku)
  matice znaku
  rozlišení v grafickém režimu (počet pixelů zobrazitelných v horizontálním a vertikálním směru)
  barevná hloubka (počet současně zobrazitelných barev)

## Slide 4: Zobrazovací soustava
Grafické karty
  MDA (první karta dodávaná k počítačům PC, pouze textový režim)
  CGA (textový, grafický, barevný režim)
  HGC (Hercules, textový i grafický režim)
  EGA (textový, grafický, barevný režim)
  VGA (640 x 480 bodů v 16 barvách)
  SVGA (procesor, videopaměť, převodník RAMDAC )

## Slide 5: Zobrazovací soustava
Monitor (CRT)
  základní výstupní zařízení počítače
  připojen ke grafické kartě
  pracuje na principu katodové trubice
  na stínítku obrazovky se zobrazují jednotlivé pixely
  u barevného monitoru jsou použity tři katody pro emitování elektronů

## Slide 6: Zobrazovací soustava
Monitor (CRT)
  na stínítku jsou naneseny luminofory přeměňující kinetickou energii elektronů na energii světelnou
  luminofory jsou ve třech základních barvách (Red, Green, Blue)
  elektronové svazky jsou taženy ke stínítku soustavou mřížek

## Slide 7: Zobrazovací soustava
Monitor (CRT)
  barevné obrazovky Delta, Inline, Trinitron
  monochromatické, barevné
  velikost obrazovky vyjádřena úhlopříčkou v palcích
  obnovovací frekvence horizontální, vertikální
  digitální ovládání
  multimediální monitor

## Slide 8: Zobrazovací soustava
LCD
  technologie kapalných krystalů
  kapalné krystaly mění své prostorové uspořádání v závislosti na elektrickém poli a tím ovlivňují množství světla procházejícího k pozorovateli
  pasivní matice, nedokáže rychle reagovat na změny
  aktivní matice, založena na technologii TFT