## Slide 1
Technika obsluhy – Výroba bílého vína
Název školy | SŠHS Kroměříž
Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0911
Autor | Mgr. Ivana Hašová
Název šablony | III/2 – inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název DUMu | TEO.1104.2F
Stupeň a typ vzdělávání | Odborné vzdělávání
Vzdělávací oblast | Vinárny
Vzdělávací obor | Technika obsluhy
Vzdělávací okruh | Výroba bílého vína
Druh učebního materiálu | Prezentace
Cílová skupina | Žák, 16 - 19 let
Anotace | Prezentace komplexně seznamuje žáky postupem výroby tichých vín. Vysvětlení pojmů a definic.
Speciální vzdělávací potřeby | - žádné -
Klíčová slova | Vinobraní, rmut, mošt, jablečno-mléčná fermentace, školení vína
Datum | Datum vytvoření – 1. 1. 2013

## Slide 2: Výroba vína

## Slide 3: Vinobraní
V našich vinařských oblastech nastává období sklizně (vinobraní) v září a říjnu.
Závisí na odrůdě, poloze vinice a počasí.
Provádí se mechanicky nebo ručně.

## Slide 4: Výroba rmutu
Odzrňování - oddělení třapin od bobulí a většinou se provádí spolu s mletím hroznů.
Rmut se mírně zasíří, aby se zabránilo činnosti nežádoucích bakterií a nechá se nakvášet 12-24 hodin
Do rmutu se vyluhují látky v něm obsažené. Zvyšuje se obsah extraktu, buketních látek a barviv.

## Slide 5: Lisování vína, mošt
Při lisování oddělujeme pevné části od kapalné části. Mošt protéká přes síta lisu. Výlisnost se pohybuje kolem 70%. Při mletí a lisování nesmíme rozdrtit semena a třapiny, protože by se do moštu uvolnilo příliš mnoho tříslovin a svíravých látek.

## Slide 6: Doslazování vína
Pro zjištění obsahu cukru v moštu se používá normalizovaný moštoměr (NM). Ten udává, kolik kilogramů cukru se nachází ve sto litrech moštu.
Jakostní vína se mohou doslazovat řepným cukrem.
Přívlastková vína nesmějí být doslazována.
Pevná část po vylisování – matolina.

## Slide 7: Kvašení
Sudy a nádoby na kvašení se před plněním musí zasířit střední dávkou oxidu siřičitého.
Při kvašení dochází k přeměně cukru na alkohol, oxid uhličitý a teplo za přítomnosti kvasinek.Období bouřlivého kvašení je zároveň i obdobím burčáku.
Optimální teplota při kvašení je 16 až 18 °C. Pro udržování teploty je musí kvasné kádě ochlazovat.
Tomuto procesu říkáme fermentace, kterou může ukončit přečerpáváním, ochlazováním, oxidem siřičitým, přidáním alkoholu – fortifikací,tlakem nad 8 atmosfér, CO₂.

## Slide 8: Jablečno-mléčná fermentace
Biochemický proces, při kterém se mění kyselina jablečná na kyselinu mléčnou a oxid uhličitý.
Provádí se proto, aby se změnila ostrá chuť kyseliny jablečné na daleko měkčí chuť kyseliny mléčné.
Důležitá je přítomnost bakterií mléčného kvašení. Tyto bakterie se vyskytují přirozeně na slupkách hroznů spolu s kvasinkami a jinými mikroorganismy nebo se do vína přidávají..

## Slide 9: Školení vína
Stáčení - oddělení vína od usazených kvasnic,
síření - přídavek oxidu siřičitého k zabránění oxidace,
čiření - odstranění bílkovin a dalších nežádoucích látek, používáme, vaječný bílek, tanin, želatinu, bentonit a kasein,
filtrace
náplavová - kovová síta naplaví filtrační materiál (většinou křemelina)
desková - víno se filtruje přes celulózové desky.

## Slide 10: Školení vína
Školení má velký vliv na charakter vína. Také velký vliv má, v jakých nádobách se skladuje, zda v nerezových nebo dřevěných sudech. Dřevěné sudy dodávají vínu další aromatické látky.

## Slide 11: Lahvování vína
Lahve se plní do lahví 0,75 l nebo 1 l,
zátkují,
etiketa – dle druhu vína.

## Slide 12: Pracovní list
Seřaď postup při výrobě vína: lahvování, vinobraní, školení, kvašení, jablečno-mléčná fermentace, školení vína, lisování, výroba rmutu
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

## Slide 13: Pracovní list
Matolina vzniká……………………………………………………………
Vinobraní probíhá v měsících………………………………………
Školení vína se skládá z………………………………...................
…………………………………………………………………………………….
Co to je fermentace………………………………………………………

## Slide 14: Zdroje
Stevenson, T. Světová encyklopedie vín. Bratislava: GEMINI 1993. ISBN 80-7161-005-4