## Slide 1
NÁZEV PROJEKTU: INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ NESOU NEJVYŠŠÍ ÚROK
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0521
AUTOR: ING. ZUZANA KERNDLOVÁ
TEMATICKÁ SADA: ELEKTROENERGETIKA PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY
TÉMA: ZKRATOVÝ PROUD A JEHO SLOŽKY
ČÍSLO MATERIÁLU: VY_52_INOVACE_03_05_KEZU

## Slide 2
Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521
Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 3. ročníků střední školy
Téma: |  | Zkratový proud a jeho složky
Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_03_05_KEZU
Druh učebního materiálu: |  | Prezentace
Předmět: |  | Elektroenergetika
Ročník: |  | 4
Třída: |  | Z4K
Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová
Datum vytvoření: |  | 29.8.2013
Datum ověření: |  | 10.10.2013
Ověřil: |  | Autor
Anotace: |  | Materiál je určen pro studenty 4. ročníku SPŠEIT. Jedná se o výkladovou prezentaci k problematice zkratového proudu. Studenti se seznámí se vznikem zkratového proudu a jeho jednotlivými složkami.
Klíčová slova: |  | Zkrat,zkratový proud, stejnosměrná složka proudu, průběh proudu, ..
Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Notes: Doplnit tabulku

## Slide 3: Zkratový proud a jeho složky
ING. ZUZANA KERNDLOVÁ
BRNO 2013

## Slide 4: ZKRATový proud
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
4/10
Zkrat – náhodné nebo úmyslné vodivé spojení mezi dvěma nebo více vodivými částmi vedoucí k tomu, že rozdíl elektrických potenciálů mezi těmito vodivými částmi je roven nule nebo má hodnotu blízkou nule.
Zkratové proudy:
celkový zkratový proud tekoucí místem poruchy
zkratové příspěvky přitékající do zkratu po větvích připojených do místa zkratu
dílčí zkratové proudy protékající jednotlivými větvemi schématu
příspěvky jednotlivých zdrojů podílejících se na napájení zkratů
zkratové proudy protékající zemí a s ní spojenými vodivými prvky

## Slide 5: Zdroje zkratových proudů
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
5/10
Synchronní stroje ( střídavé generátory tj. turboalternátory a hydroalternátory, synchronní motory a synchronní kompenzátory
Asynchronní ( indukční) stroje
Síťové napáječe zahrnující synchronní stroje elektricky vzdálené od místa zkratu
Polovodičové systémy, pokud mohou při zkratu dodávat zkratový proud
Obr. 1 napájecí zdroj síťový napáječ PS 5/24
Zdroj:http://www.eltecom.cz/napajece
Obr. 2 napájecí zdroj síťový napáječ DR4524
Zdroj: http://www.eltecom.cz/napajece

## Slide 6: Parametry zkratových proudů
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
6/10
Charakterizují průběh zkratových proudů
Iks počáteční souměrný zkratový proud
Ikm nárazový zkratový proud
Ike ekvivalentní oteplovací proud po dobu trvání zkratu tk
Ivyp souměrný zkratový vypínací proud určovaný pro minimální dobu vypnutí
Ik ustálený zkratový proud
cosφ k účiník zkratového proudu

## Slide 7: Elektricky vzdálený zkrat
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
7/10
Obr.4 stejnosměrná složka
Obr. 3 střídavá složka periodická
Obr. 5 Výsledný průběh s největší možnou ss složkou
Notes: Popsat tabulku

## Slide 8: Elektricky blízký zkrat
.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
8/10
Obr. 6 střídavá složka periodická
Obr. 7 stejnosměrná složka
Obr.8 Výsledný průběh s největší možnou ss složkou

## Slide 9: Použité zdroje
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
9/10
http://www.powerwiki.cz/attach/PrilohyVyuka/Vok_%20zkraty_%20prednaska_textFEL.pdf
http://www.pslib.cz/pe/skola/studijni_materialy/zkrat/dokumenty/Zkraty%20-%20opora.pdf
Příklady a úlohy z elektroenergetiky pro SPŠ elektrotechnické, SNTL, 1974,
František Homolka, J. Fojt
Zkraty v elektrických rozvodech, Ing. Josef Pouza,SNTL, Praha 1970

## Slide 10: DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Zuzana Kerndlová
zuzana.kerndlova@sspbrno.cz