## Slide 1
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY

## Slide 2
Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228
Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677
Číslo materiálu: III/2-15-04_VODIVÉ MATERIÁLY
Autor: Ing. Janyška Lubomír
Tématický okruh: Elektrotechnologie
Ročník: I.
Datum tvorby: 1.12.2013
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Ing. Janyška Lubomír

## Slide 3
PŘEHLED DALŠÍCH VLASTNOSTÍ KOVŮ A SLITIN
Tepelné vlastnosti a tepelné veličiny.
Bod tání je teplota charakteristická pro každou krystalickou látku, při níž dochází ke změně skupenství látky z pevného na kapalné. 38,9 (rtuť) - 3400 °C (wolfram).
Měrná tepelná kapacita - látka s větší měrnou tepelnou kapacitou se ohřívá pomaleji než látka s menší měrnou tepelnou kapacitou.
Součinitel tepelné vodivosti - nějvětší součinitel tepelné vodivosti mají čisté kovy, které se vyznačují i velkou elektricku konduktivitou.

## Slide 4
PŘEHLED DALŠÍCH VLASTNOSTÍ KOVŮ A SLITIN
Termoelektrické vlastnosti.
Spojením dvou různých kovů vznikne mezi nimi rozdíl potenciálů - kontaktní potenciál.
Kontaktní potenciál má pro různé dvojice kovů různou velikost a zvětšuje se s teplotou. Tento jev se využívá v termoelektrických článcích.
Termoelektrický článek má dva konce - měřící a porovnávací. Při rozdílných teplotách obou konců se naměří na článku termoelektrické napětí, které je dáno rozdílem kontaktních potenciálů.

## Slide 5
PŘEHLED DALŠÍCH VLASTNOSTÍ KOVŮ A SLITIN
Magnetické vlastnosti.
diamagnetické
paramagnetické
feromagnetické
Podle chování v magnetickém poli dělíme látky na:
ferimagnetické
Magnetické vlastnosti materiálů se posuzují podle velikosti magnetických veličin a ze závislosti těchto veličin na různých činitelích.
Feromagnetické kovové materiály, zejména železo, se využívají ve především v magnetických obvodech strojů a přístrojů.

## Slide 6
PŘEHLED DALŠÍCH VLASTNOSTÍ KOVŮ A SLITIN
Chemické vlastnosti.
Chemická afinita je schopnost látky přecházet do roztoku, jestliže se na ni působí rozpouštědly.
Rozpustnost se využívá v technologii, např. k čištění povrchu, odstraňování narušených povrchových vrstev.
Chemická stálost je naopak schopnost materiálů odolávat působení chemicky aktivních prostředí (kapalných nebo plynných).

## Slide 7
PŘEHLED DALŠÍCH VLASTNOSTÍ KOVŮ A SLITIN
Vlastnosti, které dále charakterizují kovové vodivé materiály. Jsou to:
Elektrická konduktivita, způsobená volnými elektrony v krystalové mřížce.
Kladný teplotní součinitel odporu.
Supravodivost některých kovů.
Zvětšování rezistivity s růstem obsahu nečistot a s deformací krystalové mřížky.

## Slide 8
Anotace:
Tato prezentace slouží k výkladu vlastností elektrických materiálů. Žáci na základě studia stanoví vlastnosti a funkce součástek a komponent pro elektrotechniku.
Použité zdroje: IŽO, TEKELY Elektrotechnické materiály pro SOU SNTL
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Janyška Lubomír