## Slide 1
Číslicová technika

## Slide 2
Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228
Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677
Číslo materiálu: III/2-11-08_Binární sčítačky
Autor: Ing. Janyška Lubomír
Tématický okruh: Digitální technika
Ročník: II.
Datum tvorby: 10.06.2013
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Ing. Janyška Lubomír

## Slide 3
Binární sčítačky
Jedná se o kombinační logický obvod, jehož vstupem jsou dvě binární čísla a jehož výstupem je součet těchto čísel opět v binárním tvaru.
Protože operace sčítání je základní operací ve výpočetní technice, binární sčítačka je základní obvod pro výpočetní techniku. Je prakticky přítomna v každém obvodu typu aritmeticko-logické jednotky (ALU) mikroprocesoru.
Jednobitová sčítačka slouží ke sčítání dvou binárních čísel vyjádřených jediným bitem.

## Slide 4
Binární sčítačky
Takový obvod má dva vstupy (A a B) a dva výstupy, které označujeme Y a CO, a jeho funkci vyjadřujeme pravdivostní tabulkou.
Výsledek součtu čísel A a B je na výstupu Y, zatímco výstup CO označujeme jako přenos. Došlo-li při sčítání k přetečení, výstup CO přenese tuto informaci do dalšího sčítacího členu. Ten zpracovává vyšší bity vstupních čísel.

## Slide 5
Pro realizaci vícebitové sčítačky, musíme obvod rozšířit o další vstup, který se označuje CI. Tento vstup bude přenášet informaci o přetečení z předchozího sčítacího členu. Tento obvod se nazývá úplná jednobitová sčítačka.
Realizace úplné jednobitové sčítačky

## Slide 6
Funkci jednobitové úplné sčítačky, která navíc disponuje vstupem přenosu z předchozího stupně (CI), lze vyjádřit pravdivostní tabulkou. Obvod musí v tomto případě sečíst všechny tři vstupy A, B i CI. Výstupem je opět dvoubitové číslo.
CI | B | A | CO | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 7
Konečné schéma úplné sčítačky jednobitového čísla

## Slide 8
Zapojení čtyřbitové sčítačky
Pokud bychom chtěli sčítat vícebitová čísla, stačí jednoduše propojit jednobitové sčítací jednotky pomocí vstupů a výstupů CI a CO, jak je patrné z obrázku, kde je uveden příklad sčítačky čtyřbitové.

## Slide 9
Anotace:
Tato prezentace slouží k výuce systémů pro číslicovou techniku. Žáci na základě studia vytváří číslicové el. obvody zaměřené na zabezpečovací systémy.
Použité zdroje:
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Janyška Lubomír