## Slide 1
Číslicová technika

## Slide 2
Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228
Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677
Číslo materiálu: III/2-11-19_Čítače synchronní
Autor: Ing. Janyška Lubomír
Tématický okruh: Digitální technika
Ročník: II.
Datum tvorby: 10.06.2013
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Ing. Janyška Lubomír

## Slide 3
ČÍTAČE-SYNCHRONNÍ
V asynchronním čítači postupuje informace od nejméně významného bitu k bitům významnějším.
Čítač lze taky sestavit tak, že se stav všech klopných obvodů čítače mění současně.
V takovém uspořádání musí být hodinové vstupy všech klopných obvodů spojeny paralelně.
Čítače potom pracují v synchronním režimu.

## Slide 4
Schéma zapojení synchronního obvodu, čítajícího vpřed.
Platí zde podmínka, že každý klopný obvod synchronního čítače mění svůj stav tehdy, jsou-li všechny klopné obvody před ním ve stavu H. Podmínka je realizována log. členy AND.

## Slide 5
Čítače čítají buď směrem nahoru a po dosažení maxima čítač přeteče – čítaní pak začíná znovu od minima.
Směrem dolů -po každém hodinovém cyklu se číselná hodnota sníží o 1 a po dosažení minima čítač začíná znovu od maxima.
Příklad integrovaného čítače: obvod MH74193
Jedná se o dvojkový synchronní obousměrný čítač. Je sestaven ze čtyř dvojitých KO. Má dva hodinové vstupy, z nichž jeden slouží pro chod vpřed, druhý pro chod vzad.

## Slide 6
Pro vytváření velmi krátkých impulsů můžeme využít doby zpoždění průchodu signálu logickými členy.
Základní hradla v číslicové technice lze použít pro realizaci dalších klopných obvodů. Existuje celá řada typů a druhů monostabilních KO.
MONOSTABILNÍ KLOPNÉ OBVODY
Spoušťový impuls se vede na jeden vstup log. členu NAND přímo, na druhý vstup přes lichý počet
invertorů.

## Slide 7
Pro vytváření delších impulsů se používají monostabilní obvody s časováním pomocí členů RC. Jedná se obvod s definovanou časovou konstantou prvků RC.
Příklad je uveden na obrázku:
Průběh a tvar signálu:

## Slide 8
Anotace:
Tato prezentace slouží k výuce systémů pro číslicovou techniku. Žáci na základě studia vytváří číslicové el. obvody zaměřené na zabezpečovací systémy.
Použité zdroje:
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Janyška Lubomír