## Slide 1
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

## Slide 2
Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228
Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677
Číslo materiálu: III/2-14-05_ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY-4
Autor: Ing. Janyška Lubomír
Tématický okruh: Inteligentní dům
Ročník: III.
Datum tvorby: 10.1.2014
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Ing. Janyška Lubomír

## Slide 3
  Prvky tísňového hlášení
Veřejné tísňové hlásiče
Jedná se o magnetické kontakty nebo mikrospínače zapouzdřené do podoby tlačítka. Slouží veřejnosti k vyvolání tísňového hlášení.
Speciální tísňové hlásiče
Jedná se o magnetické kontakty nebo mikrospínače zapouzdřené do podoby tvarovaného tlačítka nebo nožní spínací lišty. Slouží klientům k nepozorovanému vyvolání tísňového hlášení v případě přímého ohrožení – (např. poštovní terminály).

## Slide 4
Kde je to možné, bývají doplněny optickou signalizací poplachu viditelnou pouze zaměstnancem, aby měl jistotu, že ústředna EZS na jeho akci zareagovala.
Hlásiče bývají často umístěny skrytě, takže optická signalizace upozorňuje i na nechtěnou aktivaci.
Zvláštním hlásičem je detektor poslední bankovky (reaguje na vytažení všech bankovek z pokladny a poslední bankovka spouští případné hlášení).

## Slide 5
  Prvky tísňového hlášení
Automatické tísňové hlásiče
ATH umožňují vyhlášení tísňového poplachu nezávisle na vůli obsluhy. Speciální druh tísňových hlásičů tvoří tzv. čidla poslední bankovky.
Vyrábějí se v provedení:
Kontaktní (mechanická) čidla
Bezkontaktní (optoelektronická) čidla
S optickou identifikací
S optickou identifikací a s nastavitelným zpožděním poplachu

## Slide 6
  Prvky tísňového hlášení
Osobní tísňové hlásiče
Jedná se o bezdrátové hlásiče, kde výstupní signál vysílaný do prostoru je modulován kódem nastavitelným shodně s přijímačem.
Využívají podle typu různá kmitočtová pásma, nejvíce pásmo 27Hz.
Zvláštním případem jsou potom pásma 300Hz a 400Hz.
Existují varianty pracující na ultrazvukovém principu.
Bezdrátové tísňové hlásiče se vyrábějí především v podobě přívěsků, náramků apod.

## Slide 7
  Prvky tísňového hlášení
Tísňové tlačítko pro přivolání pomoci v nouzi nebo při zdravotních potížích.
Tlačítko se nazývá „System Senior Care“. Stisknutím je vyslán signál centrální jednotce.
Tísňové tlačítko je vhodné k připevnění na podklad nebo k nošení v kapse. Doporučuje se jej například instalovat v koupelně k vaně nebo v ložnici k posteli.

## Slide 8
Anotace:
Tato prezentace slouží k výkladu vlastností elektronických zařízení. Žáci na základě studia stanoví vlastnosti a funkce jednoduchých přístrojů a komponent pro systémy EZS.
Použité zdroje: Výpis z norem ČSN
Ing. Jiří Kindl-Projektování bezpečnostních systémů
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Janyška Lubomír