## Slide 1
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

## Slide 2
Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228
Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677
Číslo materiálu: III/2-14-16_ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY-15
Autor: Ing. Janyška Lubomír
Tématický okruh: Inteligentní dům
Ročník: III.
Datum tvorby: 10.1.2014
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Ing. Janyška Lubomír

## Slide 3
  KAMERY CCTV A JEJICH SPECIFIKACE
Kamera vytváří obraz, který je přenášen do řídící jednotky.
Kamery mohou být jak do vnitřního prostředí, tak do venkovního prostředí.
CCTV kamery zpravidla neobsahují čočkový systém, ten je samostatnou částí, která se montuje před kameru.

## Slide 4
ZÁKLADNÍ DĚLENÍ KAMER (CCTV)
Standardní - lze je díky jejich flexibilnosti přizpůsobovat.
Kompaktní - jejich vlastnosti jsou již z výroby nastaveny
DOME kamery - stropní kamery vhodné pro ochranné účely
PTZ otočné kamery - kamery s ovládáním natočení, náklonu a zoomu - až 36x.
Deskové kamery - monitorování provozů v průmyslu robotizace aj.

## Slide 5
ZÁKLADNÍ DĚLENÍ KAMER (CCTV)
Bezdrátové kamery - použití kde je problematické tažení kabelu nebo je zapotřebí měnit umístění kamery
IP kamery - využívají komunikaci po místní síti nebo internetu
Speciální kamery - skryté kamery jako maskované (v brýlích, sluchátku, peru, knoflíku, šroubu, dveřním kukátku)

## Slide 6
ZÁKLADNÍ PARAMETRY KAMER (CCTV)
Standardní rozlišení - je u č/b kamer cca 400TV řádků, u barevných kamer cca 330TV řádků.
Vysoké rozlišení - je u č/b kamer 570 až 600 TV řádků, u barevných kamer okolo 470 TV řádků.
ROZLIŠENÍ
Základní parametr, udávající počet bodů, které je schopen zobrazit. Udává se zpravidla v TV řádcích. Platí zde, čím větší rozlišení, tím více detailů.

## Slide 7
Při volbě rozlišení kamery je základní požadavek dodržení odpovídající kvality všech zařízení. Proto by i následující zařízení v TV okruhu měla mít rozlišení odpovídající kameře.
Velikost snímacího čipu je tedy přímo úměrná rozlišení (kvalitě) obrazu.
Snímací čip kamery je polovodičový snímací prvek citlivý na světlo, používaný na snímání obrazu u většiny kamer.
Nejčastěji se používají formáty 1/2", 1/3", 1/4", obsahují elementy citlivé na světlo tzv. pixely.

## Slide 8
ZÁKLADNÍ PARAMETRY KAMER (CCTV)
Standardní citlivost - Vyhovuje pro běžné aplikace za denního světla nebo umělého osvětlení dostatečné intenzity.
Vysoká citlivost - Tyto kamery jsou určeny pro snímání za šera, a v noci.
CITLIVOST
Citlivost udává, za jakých minimálních světelných podmínek je čip kamery schopen snímat obraz. Udává se v Luxech při definované světelnosti objektivu.

## Slide 9
Anotace:
Tato prezentace slouží k výkladu vlastností elektronických zařízení. Žáci na základě studia stanoví vlastnosti a funkce jednoduchých přístrojů a komponent pro systémy EZS.
Použité zdroje: Výpis z norem ČSN
Ing. Jiří Kindl-Projektování bezpečnostních systémů
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamerov%C3%BD_syst%C3%A9m
http://sdeleni.idnes.cz/opticke-kabely
Ing. Marek Čadík, Ph.D.- Objektová bezpečnost II
http://www.dyxum.com/columns/photoworld/Technical_knowledge/Physics_of_noise.asp
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Janyška Lubomír