## Slide 1: JEDNODUCHÉ STROJE PÁKA
Mgr. Radek Vecheta
říjen 2011

## Slide 2: Obsah
Jednoduché stroje
Opakování učiva o momentu síly
Páka
Jednozvratná páka a její využití
Dvojzvratná páka a její využití
Rovnoramenná páka

## Slide 3: Jednoduché stroje
Jednoduché stroje jsou zařízení, která usnadňují práci tím, že většinou zmenšují sílu potřebnou k jejímu vykonání.
Tvoří základní prvky složitějších mechanismů.
Mezi jednoduché stroje patří:
páka
kladka
kolo na hřídeli
nakloněná rovina
šroub

## Slide 4: Zápis do sešitu:
Jednoduché stroje
jsou zařízení, která usnadňují práci tím, že většinou zmenšují sílu potřebnou k jejímu vykonání.
Patří mezi ně:
páka
kladka
kolo na hřídeli
nakloněná rovina, klín
šroub

## Slide 5: Moment síly
Opakování:
Moment síly M je fyzikální veličina, která vyjadřuje otáčivé účinky síly na těleso.
Její velikost zjistíme jako součin velikosti síly a jejího ramene.
M = F · r Jednotka: Nm … newtonmetr
Pokud je páka v rovnováze, pak se součet momentů všech sil působících na páku rovná nule.

## Slide 6: Moment síly
Opakování:
Kolikrát je rameno jedné síly delší než rameno druhé síly, tolikrát může být první síla menší, aby páka byla v rovnováze.
Páku proto používáme ke zvětšení působení síly, např. při zvedání těles.

## Slide 7: Zápis do sešitu
Moment síly
Otáčivý účinek síly na těleso vyjadřuje veličina
moment síly: M = F · r
Jednotka: newtonmetr … Nm
Páka
Páka je tyč otočná kolem osy kolmé k tyči.
Rozlišujeme páku jednozvratnou a dvojzvratnou.
rameno síly
velikost síly

## Slide 8: Páka
Páka je tyč otočná kolem osy kolmé k tyči.
O
O
O
Většinu úloh o páce řešíme tak, že zjišťujeme, za jakých podmínek je páka v rovnovážné poloze.

## Slide 9: Páka jednozvratná
Síly působí na jedné straně od osy otáčení.
r´
r
F´
F
Páka je v rovnováze, když
se momenty obou sil rovnají
F · r = F´· r´
O

## Slide 10: Páka jednozvratná
Síly působí na jedné straně od osy otáčení.
r´
r
F´
F
Páka je v rovnováze, když
se momenty obou sil rovnají
F · r = F´· r´
O

## Slide 11: Vypočítej, jak velkou silou udržíme těleso pomocí páky na obrázku v rovnováze.
F · r = F´ · r´
F · 120 = 210 · 40
F = (210 · 40) : 120
F = 70 N
40 cm
F´
F´ = m . g
F´ = 21 · 10
F´ = 210 N
O
F
21 kg
1,2 m

## Slide 12: Jednozvratná páka v praxi
Jednozvratná páka je ukryta a využívána k zvětšení účinku síly např. v těchto tělesech:
stavební kolečka
otvírák na láhve s korunkou (pivní)
louskáček na ořechy
otvírání víčka plechovky šroubovákem
nadzvednutí skříně pomocí pevné tyče

## Slide 13
O
O
O
http://office.microsoft.com

## Slide 14: Páka dvojzvratná
je páka, na kterou působí síly na obou stranách od osy otáčení
r´
r
F´
F
O
Páka je v rovnováze, když
se momenty obou sil rovnají
F · r = F´ · r´

## Slide 15
Páka dvojzvratná
je páka, na kterou působí síly na obou stranách od osy otáčení
r´
r
F´
F
O
Páka je v rovnováze, když
se momenty obou sil rovnají
F · r = F´ · r´

## Slide 16: Vypočítej, jak velkou silou udržíme těleso pomocí páky na obrázku v rovnováze.
F · r = F´ · r´
F · 1,5 = 500 · 0.30
F = (500 · 0,30) : 1,5
F = 100 N
30 cm
F´
F´ = m · g
F´ = 50 · 10
F´ = 500 N
O
F
50 kg
1,5 m
Těleso udržíme v rovnováze silou 100 N.

## Slide 17: Dvojzvratná páka v praxi
Dvojzvratná páka je ukryta a využívána k zvětšení účinku síly např. v těchto tělesech:
klíč k utahování šroubů a matic
nadzvednutí těles pomocí podepřené tyče

## Slide 18
x
http://office.microsoft.com

## Slide 19: Rovnoramenná páka
Zvláštním případem dvojzvratné páky je páka rovnoramenná, která má obě ramena stejně dlouhá.
Je v rovnováze, pokud jsou na obou koncích páky stejně velké síly.
Využití: např. při porovnávání hmotnosti těles

## Slide 20
Rovnoramenné váhy jsou velmi citlivé a proto se využívají k velmi přesnému vážení v laboratořích, lékárnách, k vážení drahých kovů, apod.
http://teorie-grafu.cz/procvicovani/vahy-a-zavazi.php

## Slide 21
Rovnoramenná páka
- dvojzvratná páka, která má obě ramena stejně dlouhá.
Je v rovnováze, pokud na obou koncích páky působí stejně velké síly.
Využití: např. při porovnávání hmotnosti těles, rovnoramenné váhy
r
r
F
F
O

## Slide 22: Zdroje
http://office.microsoft.com
http://teorie-grafu.cz/procvicovani/vahy-a-zavazi.php