## Slide 1
Rovnováha na jednozvratné páce

## Slide 2
Víte, že zahradní kolečko je příkladem jednozvratné páky?
O
F2
F1
a 2
a 1

## Slide 3
Do kterého bodu dáš bednu tak, aby síla F1 byla co nejmenší?
F1
F2
A
B
Čím blíže bude síla F2 k ose otáčení, tím síla F1 bude menší.

## Slide 4
Montér má za úkol povolit matici šroubu. Při vší snaze montér matici
nepovolil. Montér si však poradil, protože si zapamatoval z fyziky, na jakém principu
pracuje jednozvratná páka. Věděli byste si rady?
Montér vzal trubku, kterou nasadil na klíč, a tím prodloužil rameno páky.
K povolení matice tak potřeboval mnohem menší sílu.
Řešení

## Slide 5
O
F2
F1
a 2
a 1
Vypočti příklad:
a2 = ?
a1 = 4 m
F2 = 400 N
F1 = 100 N
Co z toho vyplývá?
Že rameno a2 je menší než rameno a1.
F2 : F1 = 400 : 100 = 4 x Síla F2 je 4krát větší než síla F1.
Proto musí působit na 4krát menším rameni než síla F1.
a 1 : 4 = 4 : 4 = 1 m
ŘEŠENÍ

## Slide 6
O
F2
F1
a 2
a 1
Vypočti příklad:
a2 = 0,5 m
a1 = 3 m
F2 = ?
F1 = 5 N
Co z toho vyplývá?
Že síla F2 bude větší než síla F1.
a1 : a2 = 3 : 0,5 = 6 x
Síla F2 musí působit na 6krát menším rameni než síla F1.
F2 = F1 . 6 = 5 . 6 = 30 N
ŘEŠENÍ

## Slide 7
O
F2
F1
a 2
a 1
a 1
a 2
F2
F1
=
=
=
=
0,5 m
2,5 m
1 000 N
?
Vypočti příklad:
a 1
a 2
F2
F1
:
= 2,5 : 0,5 = 5 x
: 5 = 1 000 : 5 = 200 N
F1
=
ŘEŠENÍ

## Slide 8
O
F2
F1
a 2
a 1
a 1
a 2
F2
F1
=
=
=
=
Vypočti příklad:
a 1
a 2
F2
F1
?
1,5 m
1 500 N
500 N
:
= 1 500 : 500 = 3 x
=
. 3 = 1,5 . 3 = 4,5 m
ŘEŠENÍ

## Slide 9
Vypočti příklad:
Pomocí páky chceš nadzvednout kámen o hmotnosti 100 kg. Jeden konec páky zasuneš
pod kámen a ve vzdálenosti 0,5 m od toho konce páku podepřeš.
Jak velkou tlakovou silou musíš působit na páku ve vzdálenosti 2 m od podepření,
abys kámen nadzvedl?
a) Nakresli obrázek (páka bude znázorněna vodorovnou úsečkou).
0,5 m
2 m
F 2
F1
Řešení obrázku

## Slide 10
Výpočet síly F1
m kamene = 100 kg
Síla F2 = m . g = 100 . 10 = 1000 N
a1 : a2 = 2 : 0,5 = 4 x
F1 = F2 : 4 = 1 000 : 4 = 250 N
Řešení

## Slide 11
Lis na česnek
Louskáček na
ořechy
Řezačka na papír

## Slide 12
http://www.clker.com/clipart-tools-7.html
http://www.clker.com/clipart-11473.html
Counselling. Pixabay.com: [online]. [cit. 2019-01-31]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/nutcracker-nuts-walnut-food-eat-3940584/>.
marcelkessler. Pixabay.com: [online]. [cit. 2019-01-31]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/nutcracker-nuts-walnut-food-eat-3940584/>.
Autorem obrázku řezačky na papír je Zdeněk Hanzelín.
<
<
>
>
Zdroje obrázků:
[cit. 2020-01-31]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: