## Slide 1
Ohmův zákon
Autor: Pavlína Čermáková
Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“
OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
VY_32_INOVACE_53_Ohmuv_zakon

## Slide 2
Georg Simon Ohm
(16. března 1787 – 7. července 1854)
V roce 1817 začal vyučovat matematiku a fyziku na jezuitské škole v Kolíně nad Rýnem. Tam se začal zabývat výzkumem elektřiny.
Roku 1827 vydal svoji práci, ve které formuloval zákon, podle něhož je proud procházející obvodem přímo úměrný elektrickému napětí. Tento zákon je dnes nazývaný jeho jménem – Ohmův zákon.
V roce 1843 uvedl základní principy akustiky.
Před koncem života byl jmenován profesorem fyziky na Mnichovské univerzitě.
Zemřel v 67 letech.
Německý fyzik.
Jeho otec mu osobně poskytl solidní vzdělání v matematice, fyzice, chemii a filozofii. V roce 1805 začal navštěvovat univerzitu v Erlangenu.

## Slide 3
Ohmův zákon
Velikost proudu, který prochází vodičem (rezistorem), je přímo úměrný napětí na vodiči (rezistoru).
R . I
U
el. napětí [V]
el. odpor [Ω]
el. proud [A]
Vzorce odvozené z pyramidy:
el. napětí … U = R . I
el. proud … I = U : R nebo I =
el. odpor … R = U : I nebo R =
U
R
Elektrický odpor
Značka : R
Jednotka : Ω
Vedlejší jednotky: 1 kΩ = 1 000 Ω = 103 Ω
1 MΩ = 1 000 000 Ω = 106 Ω
U
I

## Slide 4
Úkoly:
Převeď:
200 mA (A) = 1800 A (kA) =
2,4 kV (V) = 800 kV (MV) =
200 Ω (kΩ) = 0,06 MΩ (Ω) =
2. Doplň údaje do tabulky:
U [V] | 120 | 60 |  | 12 | 1,5
I [A] | 0,5 |  | 0,08 | 0,01 | 
R[Ω] |  | 100 | 200 |  | 100
0,2 A
2 400 V
0,2 kΩ
1,8 k A
0,8 MV
60 000 Ω
240
0,6
16
1200
0,015

## Slide 5
U = 230 V
I = 220 mA
= 0,220 A
R = ? Ω
R = U : I
R = 230 : 0,22 Ω
R = 1 045,5 Ω = 1,0455 kΩ
Odpor vlákna žárovky je přibližně 1 kΩ.
3. Žárovka je připojena ke zdroji napětí 230 V. Vláknem žárovky prochází proud 220 mA. Urči elektrický odpor žárovky za předpokladu, že její teplota se nemění.

## Slide 6
4. Svorky topného tělesa vařiče připojíme k elektrickému napětí 230 V. Při ustálené teplotě má topné těleso odpor 140 Ω. Jaký proud prochází topným tělesem?
U = 230 V
I = ? A
R = 140 Ω
I = U : R
I = 230 : 140 A
I = 1,64 A
Topným tělesem prochází proud 1,64 A.

## Slide 7
5. Rezistorem o odporu 1,2 kΩ prochází proud 10 mA. Jaké napětí je mezi svorkami rezistoru?
U = ? V
R = 1200 Ω
U = R . I
I = 0,01 A
U = 1200 . 0,01 V
U = 12 V
Mezi svorkami rezistoru je napětí 12 V.

## Slide 8
Zdroje:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Georg-simon-ohm_1.jpg
Vytvořeno jako DUM do předmětu fyzika na ZŠ Studentská 895, Mnichovo Hradiště