## Slide 1
Procvičení - Ohmův zákon
Autor: Pavlína Čermáková
Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“
OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
VY_32_INOVACE_54_Procviceni_Ohmuv_zakon

## Slide 2
1. Převeď:
50 mA (A) =
5,6 kV (V) =
150 Ω (kΩ) =
0,02 MΩ (Ω)=
0,05 A
5 600 V
0,15 kΩ
20 000 Ω
2. Žárovka je připojena ke zdroji napětí 230 V. Vláknem žárovky prochází proud 230 mA. Urči elektrický odpor žárovky za předpokladu, že její teplota se nemění.
U = 230 V
I = 230 mA
= 0,230 A
R = ? Ω
R = U : I
R = 230 : 0,23
R = 1 000 Ω = 1 k Ω
Odpor vlákna žárovky je 1 kΩ.

## Slide 3
3. Svorky topného tělesa vařiče připojíme k elektrickému napětí 230 V. Při ustálené teplotě má topné těleso odpor 200 Ω. Jaký proud prochází topným tělesem?
U = 230 V
I = ? A
R = 200 Ω
I = U : R
I = 230 : 200
I = 1,15 A
Topným tělesem prochází proud 1,15 A.

## Slide 4
4. Mezi svorkami rezistoru je napětí 220 V. Rezistorem prochází proud 100 mA. Urči proud, který prochází rezistorem, připojíme-li ho ke svorkám zdroje napětí 60 V. Předpokládáme, že odpor rezistoru se nemění s teplotou.
U = 220 V
I = 100 mA
R = ? Ω
= 0,1 A
R = U : I
R = 220 : 0,1
R = 2 200 Ω
Odpor rezistoru je 2 200 Ω.
R = 2 200 Ω
U = 60 V
I= ? A
I = U : R
I = 60 : 2 200
I = 0,027 A = 27 mA
Rezistorem bude procházet proud 27 mA.

## Slide 5
5. Vláknem žárovky o odporu 120 Ω prochází proud 0,05 A. Můžeme ke změření napětí mezi svorkami žárovky použít voltmetr s měřícím rozsahem 3V?
U = ? V
R = 120 Ω
U = R . I
I = 0,05 A
U = 120 . 0,05 V
U = 6 V
Voltmetr s rozsahem 3 V pro toto měření použít nemůžeme.

## Slide 6
6. Mezi svorkami rezistoru je napětí 220 V. Rezistorem prochází proud 200 mA. Urči proud, který prochází rezistorem, připojíme-li ho ke svorkám zdroje napětí 24 V. Předpokládáme, že odpor rezistoru se nemění s teplotou.
U = 220 V
I = 200 mA
R = ? Ω
= 0,2 A
R = U : I
R = 220 : 0,2
R = 1 100 Ω
Odpor rezistoru je 1 100 Ω.
R = 1 100 Ω
U = 24 V
I= ? A
I = U : R
I = 24 : 1 100
I = 0,022 A = 22 mA
Rezistorem bude procházet proud 22 mA.

## Slide 7
Zdroje:
Doc. Dr. Ing. RAUNER, Karel , et al. Fyzika 8 pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, 2006. 60 s. ISBN 80-7238-526-7
Doc. Dr. Ing. RAUNER, Karel , et al. Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, 2006. 128 s. ISBN 80-7238-525-9.
Vytvořeno jako DUM do předmětu fyzika na ZŠ Studentská 895, Mnichovo Hradiště